## Slide 1: FEH3A3– PENGOLAHAN SINYAL WAKTU DISKRIT
PERANCANGAN FILTER DIGITAL IIR/INFINITE IMPULSE RESPONSE
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

## Slide 2: N Order Filter Design
Infinite Impulse Response
Finite Impulse Response
Difference Equation
Transfer Function/ Frequency Response
Difference Equation
Transfer Function/ Frequency Response
Impulse Response

## Slide 3: Ada 4 tipe filter digital IIR
Butterworth
Tidak ada ripple di passband maupun stopband.
Chebyschev 1
Ada ripple di passband.
Chebyschev 2
Ada ripple di stopband.
Elliptic
Ada ripple di passband maupun stopband.

## Slide 4: Butterworth
Tidak ada ripple di passband maupun stopband.
fs= frekuensi stopband
fp= frekuensi passband
Rp= redaman passband
Rs= redaman stopband

## Slide 5: Chebyschev 1
ripple
Ada ripple di passband.

## Slide 6: Chebyschev 2
Ada ripple di stopband.
ripple

## Slide 7: Elliptic
ripple
Ada ripple di passband maupun di stopband.
ripple

## Slide 8: IIR Design Steps
Prewarp
Backward
Forward/Analog to Analog Transformation
Analog to Digital Transformation
Analog Domain

## Slide 9: Remember !
Digital Freq.
Analog Freq.

## Slide 10: Steps to Design IIR Digital Filter
Sketch Magnitude Response of Digital Filter as the specification needed
Determine Digital Frequency of Required Filter
Convert digital frequency to analogue frequency
Backward Process : Determine Cut off Frequency of Normalized LPF
Determine Filter Order
Design Normalized LPF Analogue Filter
Forward Process : Design Analogue Filter as needed specification via analog to analog transformation
Design digital filter from analogue filter via analog to digital transformation (bilinear/impulse invarian)

## Slide 11: Langkah 1. Gambarkan respon magnitude filter digital sesuai spesifikasi yang diinginkan
Contoh gambar di samping adalah butterworth HPF.
fs dan fp dalam satuan Hz.
Rp dan Rs dalam satuan dB.

## Slide 12: Langkah 2. Tentukan frekuensi digital dari spesifikasi filter
Fs adalah frekuensi sampling dalam satuan Hz, atau Fs=1/Ts dimana Ts adalah periode sampling dalam satuan detik.
ωp dan ωs adalah frekuensi digital dalam satuan rad/sample.
fp dan fs didapat dari langkah 1.

## Slide 13: Langkah 3. Konversikan frekuensi digital ke frekuensi analog
Fs adalah frekuensi sampling dalam satuan Hz.
ῼp dan ῼs adalah frekuensi analog dalam satuan rad/detik.
ωp dan ωs didapat dari langkah 2.

## Slide 14: Langkah 4. Tentukan frekuensi cut off LPF ternormalisasi (proses backward)
Dalam langkah ini sesuaikan dengan spesifikasi filter yang diinginkan, karena memiliki rumus yang berbeda-beda untuk tiap filter LPF, HPF, BPF, maupun BSF.
Lihat pada slide selanjutnya.

## Slide 15: Langkah 4 untuk backward LPF
ῼp dan ῼs didapat dari langkah 3.
ῼc adalah frekuensi cut off LPF ternormalisasi.

## Slide 16: Langkah 4 untuk backward HPF
ῼp dan ῼs didapat dari langkah 3.
ῼc adalah frekuensi cut off LPF ternormalisasi.

## Slide 17: Langkah 4 untuk backward BPF
ῼp1, ῼp2, ῼs1 dan ῼs2 didapat dari langkah 3.
ῼc adalah frekuensi cut off LPF ternormalisasi.

## Slide 18: Langkah 4 untuk backward BSF
ῼp1, ῼp2, ῼs1 dan ῼs2 didapat dari langkah 3.
ῼc adalah frekuensi cut off LPF ternormalisasi.

## Slide 19: Langkah 5. Menentukan orde filter
Orde filter butterworth:
n adalah orde filter, merupakan pembulatan ke atas.
ῼc didapat dari langkah 4.
Rp dan Rs adalah redaman passband dan stopband dalam satuan dB.

## Slide 20: Orde filter Chebyschev 1-2 :
orde filter n pembulatan ke atas, Rp dan Rs dalam dB.
ῼc didapat dari langkah 4.

## Slide 21: Langkah 6. Desain filter analog LPF ternormalisasi
Pada tahap ini ditentukan fungsi transfer Hn(s) filter analog LPF ternormalisasi, N adalah orde filter.
Filter butterworth LPF ternormalisasi orde N :

## Slide 22: Filter Chebyschev 1-2 LPF ternormalisasi orde N :
Odd= ganjil.
Even= genap.

## Slide 23: Tabel Chebyschev 1-2 untuk ripple 0,5 dB dan 1 dB

## Slide 24: Tabel Chebyschev 1-2 untuk ripple 2 dB dan 3 dB

## Slide 25: Langkah 7. Forward Process : Desain filter analog sesuai spesifikasi dengan cara analog to analog transformation

## Slide 26: Langkah 8. Desain filter digital dari filter analog dengan cara analog to digital transformation (bilinear/impulse invarian)
Bilinear Transformation:
H(s) didapat dari langkah 7.
Fs adalah frekuensi sampling dalam satuan Hz.

## Slide 27: Impulse Invariance Transformation :
H(s) yang didapat dari langkah 7 direkayasa matematis terlebih dulu menjadi bentuk berikut:
Kemudian cari H(z) dengan cara: