## Slide 1
Pencuplikan Sinyal Waktu Kontinyu
Fakultas Teknik Elektro
FEH3A3-PENGOLAHAN SINYAL WAKTU DISKRIT

## Slide 2: Content
Konsep Sampling
Kuantisasi
Coding
Decoding
Filtering (ADC-DAC)
Perhitungan error kuantisasi dikaitkan dengan level kuantisasi dan sampling rate

## Slide 3: ADC (Analog to Digital Converter)
Mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital
Proses yang terjadi dalam ADC :
  Sampling (pencuplikan)
  Quantizing (kuantiasasi)
  Encoding (pengkodean)

## Slide 4: Proses Pencuplikan (Sampling)

Time domain
Frequency domain

## Slide 5
LP filter
Nyquist criteria
aliasing
Modul 10 - Siskom I - ADC/PCM
ALIASING EFFECT

## Slide 6
Quantizer
Terdapat 2 jenis kuantiser yaitu :
1) Kuantiser Uniform (lebar selang kuantisasi seragam)
2) Kuantiser Non-Uniform (lebar selang kuantisasi tidak seragam)
Kuantisasi : mengubah level amplituda menjadi diskret dengan
jumlah terbatas.
Jumlah level kuantisasi M = 2N , N = jumlah bit pengkodean
t
t
PROSES KUANTISASI

## Slide 8
Encod
Contoh di atas menunjukkan proses encoding,
1 simbol masukan dikodekan menjadi 8 bit
T
T
Jumlah bit untuk mengkodekan tiap simbol ditentukan oleh
perangkat ADC (Analog to Digital Converter)
t
t

## Slide 9: KONSEP FREKUENSI
Sinyal sinusoidal waktu kontinu
F = frekuensi [siklus/detik, hertz (Hz)]
t = waktu
A = amplituda
= frekuensi sudut[radian/detik]
 = fasa [radian]

## Slide 10
Untuk setiap frekuensi F  xa(t) periodik
Sinyal-sinyal sinusoidal waktu kontinu dengan frekuensi berbeda dapat dibedakan
Frekuensi diperbesar
Untuk suatu waktu tertentu jumlah perioda bertambah

## Slide 11
Sinyal sinusoidal waktu diskrit
f = frekuensi [siklus/sampel]
n = bilangan bulat (integer)
A = amplituda
 = frekuensi [radian/sampel]
 = fasa [radian]

## Slide 12
x (n) periodik hanya bila frekuensi f merupakan bilangan rasional
Harga terkecil dari N disebut perioda dasar

## Slide 13
Sinyal-sinyal sinusoidal waktu diskrit dengan frekuensi-frekuensi yang berbeda sebanyak 2 k adalah identik (tidak dapat dibedakan)
Frekuensi diperbesar  harga maksimum f = 1/2

## Slide 14
Sampling (pencuplikan)
Quantization (kuantisasi)
Coding (pengkodean)
ANALOG TO DIGITAL CONVERSION
01011
Xa(t)
Quantizer
Sampler
Coder
Discrete-time signal
Quantized signal
X(n)
Xq(n)
Digital signal
Analog signal

## Slide 15
Sampling (pencuplikan)
  Sinyal waktu kontinu  sinyal waktu diskrit
  T = sampling interval
  Fs = sampling rate (sampel/detik)

## Slide 17
x2(n) identik dengan x1(n)
F2 (50 Hz) = alias dari F1(10 Hz)
90 Hz, 130 Hz, …. juga alias 10 Hz

## Slide 18
Alias dari Fo

## Slide 19
Contoh 1:
Diketahui sebuah sinyal analog x(t) = 3 cos 100t
Tentukan Fs minimum
Bila Fs = 200 Hz, tentukan x(n)
Bila Fs = 75 Hz, tentukan x(n)
Berapa 0 < F < Fs/2 yang menghasilkan x(n) sama dengan c)
Jawab:
a) F = 50 Hz  Fs minimum = 100 Hz
b)

## Slide 20
c)
d)

## Slide 21
  Suara pembicaraan  fi < 3 kHz
  Sinyal televisi  fi < 5 MHz
  Fmaks = B
  Fs = sampling rate = ?
Teori Sampling
Frekuensi Nyquist

## Slide 22
Contoh 2:
Diketahui sebuah sinyal analog
x(t) = 3 cos (2000 t) + 5sin(6000 t) + 10 cos (12000 t)
a) Tentukan frekuensi Nyquistnya
b) Bila Fs = 5000 Hz, tentukan x(n)
c) Tentukan x(t) dari x(n) pada b) bila proses D/A C nya sempurna
Jawab:
a)

## Slide 23
b)

## Slide 24
c)

## Slide 25
Contoh 3:
Diketahui sebuah sinyal analog
x(t) = 3 cos (50 t) + 10 sin(300 t) - cos (100 t)
a) Tentukan laju pencuplikan minimum yang dibutuhkan untuk menghindari pengaliasan
b) Bila sinyal tersebut dicuplik dengan laju 100 pencuplikan/sekon, berapa sinyal waktu diskrit yang diperoleh sesudah pencuplikan
c) Bila sinyal tersebut dicuplik dengan laju 200 pencuplikan/sekon, berapa sinyal waktu diskrit yang diperoleh sesudah pencuplikan
Jawab:
a)

## Slide 26
b)

## Slide 27
c)

## Slide 28: DIGITAL TO ANALOG TO CONVERSION
Kuantisasi sinyal amplituda kontinu
Q = proses kuantisasi (rounding, truncation)
xq(n) = sinyal hasil kuantisasi
eq(n) = error kuantisasi

## Slide 30
n | x(n) | xq(n) (Truncation) | xq(n) (Rounding) | eq(n) (Rounding)
0 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0,0
1 | 0.9 | 0,9 | 0,9 | 0,0
2 | 0.81 | 0,8 | 0,8 | - 0,01
3 | 0,729 | 0,7 | 0,7 | - 0,029
4 | 0,6561 | 0,6 | 0,7 | 0,0439
5 | 0,59049 | 0,5 | 0,6 | 0,00951
6 | 0,5311441 | 0,5 | 0,5 | - 0,031441
7 | 0,4782969 | 0,4 | 0,5 | 0,0217071
8 | 0,43046721 | 0,4 | 0,4 | - 0,03046721
9 | 0,387420489 | 0,3 | 0,4 | 0,012579511

## Slide 31
L = level kuantisasi  L = 11
 = Quantization step   = 0,1

## Slide 32
Kuantisasi sinyal sinusoidal

## Slide 33
xa(t) dianggap linier diantara level-level kuantisasi
 = waktu selama xa(t) berada di dalam level kuantisasi
Error power (rms)

## Slide 34
b = jumlah bit  L = 2b + 1
Xmaks-xmin = 2A
Signal-to-quantization ratio

## Slide 35
Word length (jumlah bit) ditambah satu
Level kuantisasi menjadi dua kali lipat
SQNR bertambah 6 dB
Contoh :
Compact disk player
Sampling frequency 44,1 kHz
16-bit sample resolution
SQNR =96 dB

## Slide 36
Coding of Quantized Samples
Level kuantisasi L  L bilangan biner yang berbeda
Word lengh b  2b bilangan biner berbeda
2b  L  b  2 log L
L = 11  b = 4 bits

## Slide 37
Contoh 4:
Diketahui sinyal waktu diskrit :
Tentukan jumlah bit yang diperlukan oleh A/D converter agar resolusinya :
 = 0,1
 = 0,02
Jawab:
a) x(n) maksimum pada saat :
x(n) minimum pada saat :

## Slide 38
b)