## Slide 1: RANGKAIAN PENYESUAIAN IMPEDANSI
TTI3H3 - Elektronika RF
BAB 4

## Slide 2: PEMAKAIAN SMITH CHART PADA RANGKAIAN PENYESUAI IMPEDANSI (IMC)
Lingkaran Resistansi konstan
Lingkaran Reaktansi konstan

## Slide 3: Penggambaran Harga Impedansi dan Admitansi
Contoh :
  penentuan titik impendansi dan admittansi yaitu:
    Z1 = ( 0,2 + j 0,2 ) ohm
      Y2 = ( 0,6 + j 0,6 ) mho
    Z3 = ( 0,6 + j 1,4 ) ohm
      Y4 = ( 0,2 – j 0,2 ) mho
      Y5 = ( 0,6 – j 0,6 ) mho
    Z6 = ( 0,6 – j 1,4 ) ohm

## Slide 4: Z dan Y pada Smith Chart (Z-chart dan Y-chart)

## Slide 5: Normalisasi Impedansi Pada Smith Chart
Jika Z cukup besar untuk harga resistansi dan reaktansi :
  maka titik tersebut pada Smith Chart akan berada di daerah lingkaran kecil sehingga diperlukan normalisasi/pembagi tertentu.
Contoh :
  Z =100 + j150 ohm, maka angka pembagi yang dapat dipakai, misalkan N=100,
  Z ternormalisasi: Zn = 1 + j1,5 ohm

## Slide 6: Konversi Impedansi ke Admitansi
G
Keterangan :
G = konduktansi dalam mho
B = suseptansi dalam mho
Dengan bantuan Smith Chart, untuk mengkonversi Z ke Y dan sebaliknya dapat dilakukan dengan membuat titik Z dan Y yang memiliki jarak sama ke pusat lingkaran (R = 1) dan keduanya berbeda 1800 satu sama lain.

## Slide 7: Contoh konversi Z ke Y (Z-chart ke Y-chart)

## Slide 8: Contoh membaca Z & Y (doble smith-chart)

## Slide 9: Manipulasi Impedansi Pada Smith Chart
Penambahan kapasitor seri menyebabkan perputaran Z berlawanan arah dengan perputaran jarum jam pada lingkaran resistansi konstan
Penambahan induktor seri menyebabkan perputaran Z searah perputaran jarum jam pada lingkaran resistansi konstan
Contoh :
  Impedansi Z = 0,5 + j0,8 ohm diseri dengan reaktansi –j1,0 ohm (berupa C) Maka Z’ = 0,5 + j0,8 – j1,0 = 0,5 – j0,2 ohm.
  Z baru ini merepresentasikan harga R seri dengan C.
  Untuk menggambarkan Z baru di Smith Chart dilakukan dengan memutar titik Z lama sesuai arah komponen yang diseri (berlawanan arah dengan perputaran jarum jam) pada lingkaran R konstan 0,5.

## Slide 10: Manipulasi Admitansi Pada Smith Chart
Jika menggunakan “double smith chart” berlaku:
  penambahan induktor paralel menyebabkan perputaran Y berlawanan arah dengan perputaran jarum jam pada lingkaran koduktansi konstan
  penambahan kapasitor paralel menyebabkan perputaran Y searah perputaran jarum jam pada lingkaran koduktansi konstan.
Jika menggunakan “single smith chart”, Z-chart dikonversikan ke Y-chart, kemudian berlaku aturan di atas:
  penambahan induktor paralel menyebabkan perputaran Y berlawanan arah dengan perputaran jarum jam pada lingkaran koduktansi konstan.
  penambahan kapasitor paralel menyebabkan perputaran Y searah perputaran jarum jam pada lingkaran koduktansi konstan.

## Slide 11: Kesimpulan manipulasi impedansi dan admitansi pada SC (double SC)

## Slide 12: Contoh : Manipulasi Impedansi dan Admitansi Pada Smith Chart
Pada Double Smith Chart :
  Z1 = ( 0,2 - j 0,2 ) Ω seri dengan C (-j 0,6 Ω) menjadi Zt1= (0,2 - j 0,8 ) Ω.
  Z2 = ( 0,2 + j 0,2 ) Ω seri dengan L (+j 0,6 Ω) menjadi Zt2 = (0,2 + j 0,8 ) Ω.
  Y3 = ( 0,2 – j 0,2 ) mho paralel dengan L (-j 0,6 mho) menjadi Yt3 = ( 0,2 – j 0,8 ) mho.
  Y4 = ( 0,2 + j 0,2 ) mho paralel dengan C (+j 0,6 mho) menjadi Yt4 = ( 0,2 + j 0,8 ) mho.

## Slide 13
Double SC

## Slide 14: Contoh : Manipulasi Impedansi dan Admitansi Pada Smith Chart
Pada Single Smith Chart :
Z1 = ( 0,2 – j 0,2 ) Ω seri dengan C (–j0,6 Ω) menjadi Zt1= ( 0,2 - j 0,8 ) Ω
Y2 = (0,2 + j 0,2 ) mho paralel dengan C (+j0.6) mho menjadi Yt2 = (0,2 + j 0,8 ) mho
Z3 = ( 0,6 - j 0,6 ) Ω seri dengan L (+j1,0 Ω) menjadi Zt3= ( 0,6 + j 0,4 ) Ω
Y4 = (1 + j 1,4) mho paralel dengan L (-j2,8 mho) menjadi Yt4 = (1 - j 1,4) mho

## Slide 15
Single SC

## Slide 16: Penyesuai Impedansi Pada Smith Chart
  Penyesuai impedansi 2 elemen.
Prosedur pemakaian Smith Chart untuk desain penyesuai impedansi 2 elemen:
  Tentukan titik Zbeban (RL) dan Zsumber konjugate (RS*) atau Zsumber (RS) dan Zbeban konjugate (RL*).
  Tentukan titik X yang merupakan pertemuan 2 titik: [Zbeban (RL) dan Zsumber konjugate (RS*)] atau [Zsumber (RS) dan Zbeban konjugate (RL*)] yang sudah diputar pada Resistansi (R) dan lingkaran Konduktansi (G) yang konstan.
  Jarak pemutaran titik Zbeban (RL) dan Zsumber konjugate (RS*) atau [Zsumber (RS) dan Zbeban konjugate (RL*)] menentukan harga dan jenis komponen reaktif yang digunakan sebagai penyesuai impedansi.

## Slide 17: Penyesuai Impedansi Pada Smith Chart (cont’)
Contoh pemakaian Smith Chart pada penyesuai impendansi tipe L dengan :
RS = ( 0,2 – j 0,4 )  dan RL = (2,5 – j 2,5)  atau YL = ( 0,2 + j 0,2 ) mho
  Sehingga diperoleh dua kemungkinan pemakaian komponen yang digunakan:
  ( solusi I ), L1 dengan reaktansi (+j) 1,4 ohm dan C1 dengan suseptansi (+j) 0,8 mho
  ( solusi II ), C2 dengan reaktansi (-j) 0,6 ohm dan L2 dengan suseptansi (-j) 1,2 mho

## Slide 18: Plot dengan double SC
 X1
 X2

## Slide 19
Penyesuai impedansi 3 elemen
Prosedur desain IMC 3 elemen (T atau  section):
Gambar lengkungan Q konstan pada Q tertentu.
(Titik-titik Q pada Smith Chart didefinisikan sama dengan Q pada impedansi seri yaitu rasio reaktansi terhadap resistansi)
Gambar titik Zbeban (RL) dan Zsumber konjugate (RS*) atau Zsumber (RS)dan Zbeban konjugate (RL*).
Putar salah satu titik dengan 3 kali pemutaran pada lingkaran Resistansi (R) dan lingkaran Konduktansi (G) konstan sehingga bertemu pada titik lainnya. Pemutaran titik dilakukan di dalam lengkung Q yang sudah diplot.
Jarak pemutaran titik ke titik lainnya merupakan harga komponen reaktif yang digunakan sebagai rangkaian IMC.

## Slide 20
Penyesuai impedansi 3 elemen
Prosedur desain IMC 3 elemen (T atau  section):
Gambar lengkungan Q konstan pada Q tertentu. (Titik-titik Q pada Smith Chart didefinisikan sama dengan Q pada impedansi seri yaitu rasio reaktansi terhadap resistansi)
Gambar titik Zbeban (RL) dan Zsumber konjugate (RS*) atau Zsumber (RS)dan Zbeban konjugate (RL*).
Tentukan ujung rangkaian yang akan digunakan untuk menentukan nilai Q. Untuk rangkaian T, yang menentukan nilai Q adalah impedansi yang lebih kecil. Sedangkan untuk rangkaian , yang menentukan adalah impedansi yang lebih besar.
Putar salah satu titik dengan 3 kali pemutaran pada lingkaran Reaktansi (R) dan lingkaran Konduktansi (G) konstan sehingga bertemu pada titik lainnya. Pemutaran titik dilakukan di dalam lengkung Q yang sudah diplot.
Jarak pemutaran titik ke titik lainnya merupakan harga komponen reaktif yang digunakan sebagai rangkaian IMC.

## Slide 21
Contoh IMC  section
RS=1+j0,2
RL=0,6+j0,2

## Slide 22
Contoh IMC T section
RS=0,4-j0,2
RL=1-j0,2
C
1

## Slide 23: Persamaan-persamaan untuk denormalisasi:
Komponen C seri: Komponen L seri:
Komponen C paralel: Komponen L paralel:
X = reaktansi (jarak 2 titik) yang terbaca dari Smith Chart
B = suseptansi (jarak 2 titik) yang terbaca dari Smith Chart
N = angka penormalisasi
 = 2..f

## Slide 24: Contoh soal:
Rancanglah suatu IMC dua elemen yang menyepadankan beban ZL = 200 – j100  dan saluran transmisi dengan ZO = 100  pada frekuensi kerja 500 MHz

## Slide 25: Contoh soal:
Rancanglah IMC 2-elemen dengan Smith Chart yang bisa menyepadankan sumber sebesar 25 – j15 ohm dengan beban 100 – j25 ohm pada 60 MHz dan IMC harus bersifat LPF
Solusi

## Slide 26: Contoh soal:
Rancanglah IMC T-section dengan Smith Chart yang menyepadankan sumber sebesar 15 + j15  dengan beban 225  pada frekuensi 30 MHz dengan faktor kualitas Q=5!
Solusi:

## Slide 27: Latihan soal:
Rancanglah dua buah IMC-2 elemen yang berfungsi untuk menyesuaikan penguat sinyal kecil dengan spesifikasi Yin= 7 + j12 milli mhos dan Yout=0.4+j1.4 milli mhos, jika digunakan impedansi sumber sebesar =50 dan impedansi beban sebesar 50  ! Rangkaian bekerja pada frekuensi 100 MHz bersifat menghambat sinyal DC.