## Slide 1: TTH3B3 Elektromagnetika Telekomunikasi Gelombang Datar Elektromagnetik
Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi
Fakultas Teknik Elektro
Universitas Telkom
2018

## Slide 2: Tujuan Pembelajaran
Mahasiswa memahami penurunan persamaan gelombang datar
Mahasiswa mengetahui berbagai parameter yang menjelaskan karakteristik propagasi gelombang datar

## Slide 3: Organisasi Materi
Definisi Gelombang Datar
Persamaan Gelombang Datar
Parameter Gelombang Datar
Vektor Poynting – Daya Gelombang Elektromagnetik
Representasi Fasor komplek dari fungsi Riil harmonik

## Slide 4
Representasi Fasor komplek dari fungsi Riil harmonik (1)
TTH3B3 – Elektromagnetika Telekomunikasi
Suatu Fungsi riil harmonik :
Dari Euler :

## Slide 5
Representasi Fasor komplek dari fungsi Riil harmonik (2)
A(t) & B(t) fungsi Riil harmonik waktu , A & B Fasor komplek
TTH3B3 – Elektromagnetika Telekomunikasi

## Slide 6
Fungsi harmonik waktu dan fasor komplek (3)
Misal D(t) suatu vektor real harmonik waktu , yaitu
TTH3B3 – Elektromagnetika Telekomunikasi

## Slide 7
Persamaan Maxwell untuk medan harmonik (1)
Teori Deret Fourrier telah membuktikan bahwa semua fungsi berhingga x(t) dapat dibentuk ( disintesa / didekati ) dari superposisi sejumlah sinyal sinussoidal
TTH3B3 – Elektromagnetika Telekomunikasi
Dari fakta “ Deret Fourrier “ tsb maka : Analisis fenomena elektromagnetik dapat diwakili dengan medan harmonik sinusoidal dgn frekuensi tunggal dan tentu dapat diperluas untuk kasus spektrum frekuensi yang lebar .
Pers. Maxwell tsb berlaku umum termasuk utk kasus medan real harmonik

## Slide 8
Persamaan Maxwell untuk medan harmonik (2)
Untuk kasus medan harmonik frekuensi tunggal
maka 4 Hukum Maxwell dapat dinyatakan dalam Fasor komplek :
TTH3B3 – Elektromagnetika Telekomunikasi

## Slide 9: Penurunan Persamaan Gelombang (1)
Pers. gelombang dapat diturunkan dari persamaan Maxwell medan harmonik.
Perubahan E dan H sinusoidal, dengan pertimbangan bahwa perubahan periodik lain spt segitiga, persegi dsb dapat didekati dengan pendekatan Fourier

## Slide 10: Penurunan Persamaan Gelombang (2)
Keempat persamaan di atas kemudian menjadi dasar bagi penurunan fungsi waktu real yang menjelaskan perambatan gelombang datar dalam medium dielektrik merugi.
Dari identitas vektor
Dari pers. Maxwell I
Didapatkan Persamaan Diferensial Vektor Gelombang Helmholtz, sbb.

## Slide 11: Penurunan Persamaan Gelombang (3)
Atau dapat dituliskan sbb :
2 = j ( + j)
 disebut sebagai konstanta propagasi
Maka pers medan E adalah solusi dari pers diferensial berikut : :
Komponen x
Komponen y
Komponen z
Persamaan di atas merupakan persamaan diferensial yang rumit, sehingga diambil sub kasus pemisalan solusi medan E hanya memiliki komponen arah sb x :

## Slide 12: Penurunan Persamaan Gelombang (4)
Masih cukup rumit. Kemudian dengan menganggap bahwa E tidak berubah terhadap x dan y, didapatkan persamaan diferensial sbb :
atau

## Slide 13
Penurunan Persamaan Gelombang (5)
TTH3B3 – Elektromagnetika Telekomunikasi

## Slide 14: Penurunan Persamaan Gelombang (6)
Didefinisikan konstanta Propagasi :
Vektor komplek medan listrik E :
Vektor waktu riil medan listrik E :
Vektor waktu riil medan listrik E :

## Slide 15: Penurunan Persamaan Gelombang (7)
Jika medan listrik diketahui, maka medan magnet dapat dicari dengan hubungan :

## Slide 16: Persamaan medan E dan H Gelombang Bidang Datar (1)
Arah perambatan gelombang
Perhatikan kembali persamaan-persamaan yang sudah kita dapatkan , yaitu :
Tampak E dan H saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus pula terhadap arah perambatan gelombang ( sumbu Z) . Gelombang seperti ini disebut sebagai gelombang Transverse Electro Magnetic (TEM). Karena nilai vektor E dan H hanya bergantung nilai koordinat Z maka sering disebut Gelombang Bidang Datar
Tampak pula bahwa antara E dan H dapat (mungkin ) berbeda fasa (tidak sefasa)
Gambar untuk
kasus nilai :

## Slide 17: Persamaan medan E dan H Gelombang Bidang Datar (2)
Arah perambatan gelombang
Gambar untuk
kasus nilai :
Material Dielektrik sempurna
memiliki nilai
Material bersifat konduktor
memiliki nilai

## Slide 18: Persamaan Gelombang Datar medan listrik (E)
Amplituda medan
 = konstanta redaman (neper/meter)
 = konstanta fasa (radian/meter)
Tanda ( - ) berarti gelombang merambat ke arah sumbu z positif.
Tanda ( + ) berarti gelombang merambat ke arah sumbu z negatif
Arah vektor medan E adalah arah sumbu x , sehingga sering disebut gelombang bergetar searah sumbu x
 =  + j = Konstanta Propagasi
Gambarkan nilai medan E untuk nilai Z tetap dan nilai t (waktu) berubah ubah
Gambarkan nilai medan E untuk nilai t tetap dan nilai koordinat Z yg berbeda

## Slide 19: Persamaan Gelombang Datar Kuat Medan Magnet (H)
Soal : Tuliskan persamaan gelombang intensitas medan magnet yang berjalan ke arah sumbu x negatif , dan bergetar searah sumbu z. Diketahui amplitudo gelombang adalah 100 (A/m), konstanta propagasi = 2 + j0,5 dan frekuensi 1 MHz
Amplitudo = 100 (A/m)
Konstanta redaman = 2 (Np/m), merambat ke sumbu x negatif
Konstanta fasa = 0,5 (radian/m), merambat ke sumbu-x negatif
Frekuensi = 1 MHz = 106 Hertz
Bergetar searah sumbu z
Jawab :

## Slide 20: Ilustrasi Tampilan Gelombang
Persamaan gelombang berjalan merupakan fungsi waktu dan posisi. Hal ini terlihat pada gambar di samping.
Sebab kenapa disebut sebagai gelombang berjalan dapat dilihat pada gambar di bawah. Untuk nilai t yang berubah, maka suatu titik dengan amplitudo tertentu akan berubah posisi

## Slide 21: Vektor Poynting ( vektor arah rambat daya gelombang EM )
Teorema daya untuk gelombang elektromagnetik mula-mula dikembangkan dari postulat (hipotesa terhadap persamaan Maxwell) oleh John H Poynting tahun 1884 dg penurunan sbb :
Terapkan operasi “dot E ” pd ruas kiri dan kanan
Dengan Identitas vektor
Dengan substitusikan suku

## Slide 22: Vektor Poynting dan Tinjauan Daya yang merambat (1)
Kedua ruas diintegrasikan terhadap suatu volume sebesar = v
Dengan Teorema Divergensi, didapatkan :
Ruas kiri : Tanda (-) menunjukkan penyerapan/disipasi daya total pada volume tersebut. Jika ada sumber yang mengeluarkan daya pada volume tersebut, digunakan tanda (+)
Ruas kanan :
Integrasi suku pertama menunjukkan disipasi ohmik.
Integrasi suku kedua adalah energi total yang disebabkan/ tersimpan dalam medan listrik dan medan magnetik pada volume tersebut, kemudian turunan parsial terhadap waktu menyatakan daya sesaatnya.
Didefinsikan Poynting vektor :

## Slide 23: Vektor Poynting dan Tinjauan Daya
Penurunan daya rata-rata yang merambat adalah sbb :
Misalkan :
Maka :

## Slide 24: Vektor Poynting dan Tinjauan Daya
Vektor Poynting Rata-Rata
Terjadi redaman kerapatan daya seharga
Impedansi intrinsik menimbulkan faktor cos  yang juga menentukan kerapatan daya
konstan thd variabel t
hasilnya = NOL