## Slide 1: TTH3B3 Elektromagnetika Telekomunikasi Gelombang Datar – Gelombang Elektromagnetik
Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi
Fakultas Teknik Elektro
Universitas Telkom
2018

## Slide 2: Tujuan Pembelajaran
Mahasiswa memahami penurunan persamaan gelombang datar dalam material,
Mahasiswa mengetahui berbagai parameter yang menjelaskan karakteristik propagasi gelombang datar dalam material,
Mahasiswa mampu membedakan berbagai karakteristik propagasi gelombang datar yang merambat dalam berbagai jenis material.

## Slide 3: Organisasi Materi
Review Gel Datar Serbasama di udara
Gelombang Datar Serbasama di dielektrik
Gelombang Datar Serbasama di konduktor
Vektor Poynting dan Tinjauan Daya

## Slide 4: Parameter Perambatan Gelombang Elektromagnetik
3 persamaan gel yang penting ( misal merambat arah sb – z ) :
Pahami arah rambat gel dan arah vektor medan pd 3 pers tsb
Beberapa
(2). Redaman
(3). Bilangan gelombang
(1). Impedansi medium
Parameter penting

## Slide 5: Perambatan Gelombang teredam ( )
sumbu Z
Ilustrasi (capture) medan E dan H pada nilai t tertentu

## Slide 6: Pengelompokan Jenis Material Elektromagnetik
Jenis medium   
  Free space 0 0 0
  Dielektrik Sempurna r 0 r 0 0
  Dielektrik r 0 r 0  <
  Konduktor yang baik r 0 r 0  >>
  Konduktor sempurna r 0 r 0 
  Bahan magnetis r 0 r 0>> 
Konstanta Propagasi :

## Slide 7: Pengelompokan Jenis Material Elektromagnetik
Dielektrik tak sempurna
Berlaku untuk semua material
Konstanta Propagasi :

## Slide 8: Beberapa nilai Permitivitas relatif material
Material | r
Udara | 1.0006
Alkohol | 25
Tanah kering | 7
Tanah lembab | 15
Tanah basah | 30
Kaca | 4 – 10
Es | 4.2
Mika | 5.4
Nylon | 4
Kertas | 2 - 4
Material | r
Polystirene | 2.56
Porcelain | 6
Pyrex | 5
Karet | 2.5 – 3
Salju | 3.3
Styrofoam | 1.03
Teflon | 2.1
Air murni | 81
Air laut | 70
Silica | 3.8
Permitivitas relatif material umumnya bergantung temperatur & frekuensi

## Slide 9: Material Dielektrik tak sempurna
Loss Tangent
Didefinisikan suatu besaran yang menyatakan besar kecilnya kerugian dan akan dipakai untuk mengambil nilai-nilai pendekatan engineering , yaitu Loss tangent
Loss tangent adalah perbandingan antara rapat arus konduksi terhadap rapat arus pergeseran
Untuk

## Slide 10: Skin Depth pada material Konduktor
Misal Gelombang merambat arah sb-Z dalam material konduktor
maka Rapat daya rata-rata akan teredam mengikuti pers :
Setiap melintasi jarak sebesar
maka rapat daya berkurang
menjadi sebesar
Sedangkan medan E dan H berkurang menjadi
Skin Depth :

## Slide 11: Propagasi Gelombang Datar dalam Konduktor yang Baik
Persamaan medan listrik
Persamaan medan magnet
Pada konduktor yang baik
Pada konduktor yang baik, intensitas medan magnet tertinggal (lagging) sebesar 45o (1/8 siklus) terhadap intensitas medan listrik
Pada umumnya, propagasi gelombang pada konduktor yang baik digunakan untuk analisis karakteristik suatu saluran transmisi / kabel. Pada konduktor yang baik, kerapatan arus perpindahan dapat diabaikan terhadap kerapatan arus konduksi, sehingga kerapatan arus total dapat dikaitkan dengan medan listrik sbb :

## Slide 12: Propagasi Gelombang Datar dalam Konduktor
Rapat daya yang menembus permukaan z = 0 , dengan lebar 0 < y < b , dan panjang 0 < x < L (ke arah arus), dapat dihitung sbb :
Rapat arus (medan H) pada permukaan konduktor menurun dengan faktor e-z/. Jadi daya tidak diteruskan ke dalam konduktor, akan tetapi merambat di sekeliling konduktor, sehingga konduktor hanya membimbing gelombang elektromagnetik .
Adanya efek kulit (skin depth) tsb menyebabkan konduktor sangat buruk dipakai sebagai medium penjalaran daya. Konduktor cukup baik untuk pembimbing / penghantar arus dan cukup dalam bentuk pipa disebabkan adanya efek kulit .
z
x
y

L
b