## Slide 1: Module 04 : NOISE & KINERJA SISKOM
Sistem Komunikasi

## Slide 2: Model Komunikasi Radio

## Slide 3: Model Sinyal Terima
Model the received signal
Simplify the model:
  Received signal in AWGN
Ideal channels
AWGN = Additive White Gausian Noise
AWGN

## Slide 4: Klasifikasi Noise
Noise/Derau sebagai unsur pengganggu yang hampir selalu terlibat dalam Siskom memerlukan pemodelan yang representative untuk memudahkan keperluan analisis bagi penentuan kualitas ataupun kinerja Siskom.
Klasifikasi noise berdasarkan sumbernya :
  Dari luar system
  Dari dalam system (umumnya paling dominan)
Klasifikasi noise berdasarkan “equivalensi” dengan suhu:
  Thermal-Noise
  Non Thermal-Noise
Klasifikasi noise berdasarkan model matematis/statistic :
  Gaussian Noise
  White noise
  White Gaussian Noise

## Slide 5: Gaussian Noise
fungsi distribusi Gauss :
fn(v)

## Slide 6: Gaussian Noise
dimana:
n = standar deviasi, dan   mean = 0
Tegangan r.m.s/eff. dapat diukur dengan “ TRUE-RMS VOLT-METER”, yang dapat berupa sinyal apa saja, termasuk NOISE.
Tapi Voltmeter biasa hanya mengukur tegangan rata-rata sin/cos.
akar daya rata-rata
= tegangan r.m.s/eff.

## Slide 7: White Noise
Its PSD is flat, hence, it is called white noise.
[w/Hz]
Probability density function
Power spectral
Density (PSD)
Autocorrelation
function

## Slide 8: AWGN: Additive White Gausian Noise
Memiliki sifat gabungan antara Gaussian-noise dan white noise
Berupa noise dalam/thermal noise :
Rapat daya noise mempunyai ekuivalensi dengan thermal. Sehingga secara praktis dapat juga noise dinyatakan dalam thermal (ekivalensinya).
Double sided
Single sided

## Slide 9: End of Module 5