## Slide 1: Next Generation Network
TEAM TEACHING JTPT

## Slide 2: Pengertian NGN
Next Generation Network (NGN) dirancang untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur infokom abad ke 21. Jaringan tidak lagi diharapkan bersifat TDM, melainkan sudah dalam bentuk paket-paket yang efisien, namun dengan QoS terjaga. NGN mampu mengelola dan membawa berbagai macam trafik sesuai kebutuhan customer yang terus berkembang.

## Slide 4: Rek Y.2001 mendefinisikan NGN dengan karakteristik dasar :
packet-based transfer;
Pemisahan fungsi kontrol untuk kemampuan yang berbeda, call/session, dan aplikasi/ servis
Open interface
Support beragam aplikasi
Kemampuan broadband dengan end-to-end QoS
Inter working dengan jaringan tradisional
Mobility
Akses tak terbatas pada service provider yang berbeda
Skema identifikasi yang beragam
karakteristik yang sama akan dirasakan oleh setiap user terhadap servis yang sama
Konvergen antara fixed dan mobile
Fungsi servis independen dengan teknologi transport
Support beragam teknologi last mile
Memenuhi requirement regulator, misal fokus terhadap komunikasi darurat, security, privacy,dll

## Slide 5: Konfigurasi Umum NGN

## Slide 6
Jaringan monolitis meningkat ke arah arsitektur layer NGN dengan interface yg bersifat terbuka
-Aplikasi plane memungkinkan ketetapan layanan &menyediakan kontrol&logic u/ mengerjakan layanan
-Kontrol plane mengendalikan unsur jaringan, menetapkan pembubaran media koneksi
-Transport plane ;bertanggung jwb u/ media pengangkutan &signallingmessage.
-Manajemen plane mencakup manajemen network u/ pemenuhan layanan, pelayanan dg jaminan
-Akses Jaringan menghubungkan jaringan pelanggan/terminal dgn komponen network NGN
Nilai Tambah kreasi Layanan
Dasar pengontrolan layanan
Tranport berdasar paket

## Slide 7: Lanj. Architecture NGN
Blok “Transport” membawa bukan hanya bagian media yang berupa data, suara, dan gambar dari customer, tetapi juga membawa sinyal-sinyal dari blok-blok lainnya.
Transportasi data harus dioptimasi sesuai dengan beragam jenis trafik yang akan dilewatkan.
Termasuk di dalam blok ini adalah transport di core network dan di access network, serta di mobile network.
Blok “Control and Signalling” melakukan pengendalian dengan bertukar informasi permintaan panggilan dan policy network serta mengirimkan perintah-perintah yang sesuai kepada blok “Transport” untuk menyampaikan media data dan sebagainya ke tujuan yang benar, sesuai policy yang ditetapkan.
Blok “Services and Application” berisi aplikasi-aplikasi network dalam bentuk software yang mendefinisikan layanan yang diberikan, feature yang disediakan, dan pengaturan-pengaturan lain, termasuk billing

## Slide 8: Feature NGN
Feature NGN, dibandingkan dengan PSTN dan Internet saat ini dipaparkan dalam tabel berikut:

## Slide 9: Pengendalian Gateway dalam NGN
Media Gateway
Media Gateway (MG), terletak pd layer “Transport”, yg umumnya memisahkan jenis-jenis network yg berbeda, baik di di dlm NGN maupun antara NGN dan network di luarnya
Beberapa gateway yang sering digunakan:
  Trunk Gateway: Menghubungkan jaringan paket dengan trunk TDM dari PSTN atau ISDN, dengan jumlah sirkit yang biasanya cukup besar.
  Access Gateway: Menyediakan interface kepada perangkat customer, seperti akses ISDN atau DSL.
  Residential Gateway: Menghubungkan jaringan paket dengan jaringan analog yang terhubung ke pelanggan.

## Slide 10: Cont.
Signalling Gateway
- Signalling Gateway (SG), tempat bertransaksi informasi dari satu jenis sinyal ke jenis sinyal lainnya.
- SG menerjemahkan sinyal dari SIP atau H.323 ke SS7 dari PSTN dan ISDN

## Slide 11: Cont.
Media Gateway Controller
- Menghubungkan dua bagian dlm layanan network, sinyal dan media.
- MGC sering juga disebut sebagai softswitch, call agent, atau call controller
- MGC melakukan setup hubungan-hubungan multimedia, melakukan deteksi dan pengolahan pada event-event, dan mengatur MG serta sirkit-sirkit di dalamnya berdasarkan database konfigurasi.

## Slide 12: Konfigurasi MGC

## Slide 13: Cont.
Gateway Control Protocol
- MGCP (Media Gateway Control Protokol) standar ITU-T
Protokol yang digunakan untuk menghubungkan 2 layanan dalam jaringan, sinyal dan media
- MEGACO standar IETF
Kelebihannya dibanding dengan MGCP yaitu adanya model koneksi yang tidak tergantung bentuk transport, adanya dukungan untuk layanan advance seperti konferensi multimedia dan dukungan untuk negara-negara di seluruh dunia

## Slide 14: Layer N G N

## Slide 15: Bisnis dalam N G N

## Slide 16
SOFTSWITCH

## Slide 17: Pengertian Umum
Softswitch merupakan istilah umum untuk pendekatan baru terhadap switching telepon yang mempunyai kemampuan dalam menghadapi semua kekurangan dari switch sentral telepon lokal tradisional.
Softswitch merupakan penswitchingan yang dilakukan oleh suatu software secara logik.

## Slide 18: Konsep Teknologi Softswitch
Bagian yang paling kompleks dalam suatu sentral lokal  software yang mengatur call processing
Software  melakukan penentuan call routing dan implementasi call processing logic (pensinyalan) untuk berbagai macam fitur
Switch  software ini dilaksanakan berdasarkan proprietary processor yang terintegrasi dengan hardware circuit-switch
Sentral Lokal  tidak mampu menangani packet voice traffic  hambatan migrasi ke jaringan VoIP

## Slide 19: Mengapa Softswitch ?
* Solusi berasal dari satu vendor yang menyediakan semua fungsi dalam satu box yang bersifat proprietary: software, hardware dan aplikasi
* Kastamer dikunci oleh vendor –tidak dapat berinovasi, dengan biaya implementasi dan pemeliharaannya tinggi
* Solusi dapat berasal dari beberapa vendor, pada semua level disediakan standard terbuka.
* Kastamer bebas menentukan produk yang terbaik di kelasnya untuk membangun jaringan. Standard terbuka memungkinkan inovasi dan dapat menurunkan biaya.

## Slide 20
Atribut | Softswitch | Circuit Switch
Metode switching | Berbasis software | Berbasis sirkit
Arsitektur | Modular, standard terbuka | Proprietary/ kepemilikan
Kemampuan integrasi dengan aplikasi pihak ke-3 | Mudah | Sulit
Kustamisasi | Ya | Sulit
Biaya | Tidak mahal–40% lebih murah dibandingkan dengan konfigurasi yang sama pada CS | Tinggi
Skalabilitas | Ratusan hingga jutaan koneksi | Ratusan ribu hingga jutaan koneksi
Kompatibilitas level awal | Ya, dapat dibangun switch kecil untuk beberapa ratus users. | Untuk mulai membangun harus dalam Jumlah besar
Kapabilitas multimedia | Ekstensif/ luas | Sangat terbatas
Video Conference | Kualitas lebih baik | Ya
Trafik yang dapat dilayani | Voice, data, video, fax | Umumnya suara, kapasitas terbatas

## Slide 21: Architecture Softswitch

## Slide 23: Manfaat Implementasi Softswith
Mengurangi biaya
  Manajemen jaringan lebih efisien
  Biaya pengembangan layanan lebih rendah
  Meningkatkan kapasitas jaringan eksisting dengan ‘offloading’ data ke jaringan IP.
Memperbaiki Penyediaan Layanan
  Menyediakan layanan yang konvergen hingga dapat menawarkan value-added
  Menggelar layanan lebih cepat
  Menyediakan kemampuan untuk end-user dapat memelihara layanan yang diperlukannya.

## Slide 24: Cont’
Memfasilitasi migrasi ke jaringan IP
  Mendukung proses migrasi dari PSTN ke jaringan data (IP) secara mulus, sehingga mengurangi rugi-rugi yang dapat ditimbulkan akibat proses migrasi tersebut
  Evolusi jaringan dan layanan menggunakan arsitektur terbuka dan terdistribusi diharapkan dapat mengurangi dominasi ketergantungan pada pihak-pihak tertentu dalam operasi maupun pengembangannya

## Slide 25
SKENARIO III
Softswitch
SIP Phone
SIP Phone
SIP
SigTran
Megaco
SIP
SIP
Signaling Gateway
Trunk Gateway
PSTN
SS7 Network
PSTN
SS7 Nwk
Analog Phone
SKENARIO I
SS7
Megaco
SigTran
SKENARIO II
Access Gateway
Analog Phone
Megaco
Access Gateway
Analog Phone
Analog Phone
Signaling Gateway
Trunk Gateway
SS7
SS7 Network
PSTN
PSTN
SS7 Nwk
SS7 Network
PSTN
PSTN
SS7 Nwk
3 call scenarios :
Analog phone-t0-Analog Phone (PSTN-to-PSTN) over IP, using Class 4 Softswitcth
Analog phone-to-Analog phone (PSTN-to-PSTN) over IP using Class 5 Softswitcth
IP phone-to-IP phone (LAN-to-LAN)
IP Network

## Slide 26
Softswitch
IP Network
signaling path
speech path
speech path
signaling path
signaling path
speech path
SCENARIO-I
SCENARIO-II
SCENARIO-III
overview
SIP Phone
SIP Phone
overview
SCENARIO-I
SCENARIO-II
SCENARIO-III
SS7 Network
PSTN
Analog Phone
Signaling Gateway
Trunk Gateway
Signaling Gateway
Trunk Gateway
Analog Phone
PSTN
SS7 Network
Access Gateway
Analog Phone
Access Gateway
Analog Phone

## Slide 27: Layanan Softswitch
Voice VPN
Layanan yang menyediakan voice VPN bagi pelanggan untuk menyalurkan trafik voiceinternal pelanggan yang tersebar di beberapa tempat menjadi satu jaringan.
Centrex (Virtual PBX)
Adalah fitur yang memungkinkan beberapa pelanggan membentuk grup pelanggan, sebagaimana dalam sistem PBX, tanpa dibatasi oleh suatu lokasi. Sistem softswitch harus menyediakan berbagai macam fasilitas layanan, seperti extension dial, pembedaan pembebanan antar anggota, call transfer by extension, Direct Inward Dialling (DID), Direct Outward Dialling (DOD), dll.

## Slide 28: Cont’
Prepaid Services (Panggilan Pra-Bayar)
Layanan yang menyediakan sarana bagi pelanggan untuk melakukan panggilan dengan menggunakan kartu pra-bayar (prepaid card). Layanan pra-bayar ini dapat digunakan untuk panggilan lokal, jarak jauh, bahkan jarak jauh sesuai dengan jenis kartu yang disediakan dan dimungkinkan untuk memenuhi panggilan konferensi.
Web Base Services
Layanan berbasis web yang dapat digunakan untuk aplikasi-aplikasi tertentu yang ditetapkan oleh TELKOM, misalnya click to dial, web call center, corporate directory, collect call, hotline, web conference, dll.

## Slide 29: Cont’
Unified Messaging Service (UMS)
Layanan yang memungkinkan pelanggan dapat mengirim dan menerima pesan dari pelanggan lain atau dari pihak penyedia konten. Pesan yang dikirim/terima dapat berupa text, voice, maupun multimedia dengan berbagai macam kandungan isinya.
Multimedia Conferecing
Layanan yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan panggilan konferensi yang dilengkapi dengan voice, text, maupun video.

## Slide 30: PENGANTAR LTE

## Slide 31: Pengenalan LTE
Long Term Evolution adalah sebuah nama yang diberikan pada sebuah proyek dari 3gpp untuk memperbaiki standar mobile phone generasi ke 3 (3G).

## Slide 32: Latar Belakang LTE
Kebutuhan akan laju data yang lebih tinggi dan efisiensi spektral yang lebih baik,
Permintaan layanan broadband yang terus meningkat,
Mahalnya spektrum,
Kebutuhan sistem Packet Switched yang teroptimisasi,
Evolusi ke All IP Network,
Kebutuhan QoS yang tinggi,
Penggunaan licensed frequency Untuk jaminan QoS,
Minimum latency,
Kebutuhan akan infrastruktur yang lebih murah,
Penyederhanaan arsitektur dan pengurangan network element.

## Slide 33: Parameter kunci LTE

## Slide 34: Teknologi Kunci LTE

## Slide 35: Evolusi 1G ke 4G

## Slide 37: 1G
Advance Mobile Phone System (AMPS)
Bell Labs, America, 1978, FDMA, 800MHz, 1.9 kbps
Nordic Mobile Telephony (NMT)
Finland, Sweden, Denmark, Norway 1981. NMT-450, NMT-900.
Total Access Communication System (TACS)
UK, Ireland, 1983.

## Slide 38: 2G
Global System for Mobile (GSM)
Europe,
ETSI (3GPP),
FDMA, TDMA,
900 MHz,
9,6 kbps.
IS-95 (cdmaOne)
America,
TIA,
DSSS,
RF 25 MHz, 1800 MHz,
153,6 kbps
2G secara Umum
Voice, 14,4 kbps (SMS)

## Slide 39: 2,5G
General Packet Radio Service (GPRS)
Teoritis 115 kbps, throughput 20 – 30 kbps
MMS

## Slide 40: 2,75G
Enhanced Data rate for GSM Evolution (EDGE)
384 kbps
CDMA2000
153 kbps

## Slide 41: 3G
Universal Mobile Telecommunication Service (UMTS)
WCDMA
5 MHz, 1900 MHz
384 kbps 5 KHz
Evolution-Data Optimized (EV-DO)
2.4 Mbps 1.25 MHz

## Slide 42: 3,5G
High Speed Packet Access (HSPA)
HSDPA 14 Mbps
HSUPA 5.76 Mbps
EV-DO Rev A
3.1 Mbps 1.25 MHz

## Slide 43: 3,75G
High Speed Packet Access+ (HSPA+)
HSDPA 84 Mbps
HSUPA 10.8 Mbps
EV-DO Rev B
14,7 Mbps peak rate

## Slide 44: 3,9G (1)
Long Term Evolution (LTE) 3GPP 2004-2005
Technical Report (TR) 25.913 “Requirements for Evolved UTRA and Evolved UTRAN (E-UTRAN)” yang mencakup diantaranya:
Peak data rate hingga 100 Mbps untuk Downlink dengan alokasi spektrum downlink 20 MHz (5 bps/Hz) dan 50 Mbps (2.5bps/Hz) untuk uplink.
Pengurangan latency pada Control-Plane maupun User-Plane
Data throughput yang meningkat 3-4 kali untuk downlink dari HSDPA Rel 6 dan 2-3 kali untuk uplink HSUPA Rel 6
Efisiensi spektrum dengan tetap dapat menggunakan lokasi pemancar yang sudah digunakan pada UTRAN/GERAN

## Slide 45: 3,9G (2)
Penggunaan spektrum yang fleksibel
Kemampuan mobilitas pengguna yang masih mendapatkan layanan dengan performansi tinggi pada kecepatan sampai 350 km/jam
Cakupan wilayah dengan radius 5 km untuk dapat mencapai performansi yang disebutkan di atas dan maksimum mencapai 100 km.
Enhanced MBMS (Multimedia Broadcast/ Multimedia Service)
Tetap mempertahankan 3GPP RAT (Radio Acces Technology) yang sudah ada dan mendukung interworking dengannya.
Single arsitektur yang berbasis paket, minimalisasi interdace dan penyederhanaan
Reduksi kompleksitas

## Slide 46: 4G IMT-Advance
Requirements
Specific requirements of the IMT-Advanced report included:
Based on an all-Internet Protocol (IP) packet switched network
Interoperability with existing wireless standards
A nominal data rate of 100 Mbit/s while the client physically moves at high speeds relative to the station, and 1 Gbit/s while client and station are in relatively fixed positions.
Dynamically share and use the network resources to support more simultaneous users per cell.
Scalable channel bandwidth 5–20 MHz, optionally up to 40 MHz
Peak link spectral efficiency of 15 bit/s/Hz in the downlink, and 6.75 bit/s/Hz in the uplink (meaning that 1 Gbit/s in the downlink should be possible over less than 67 MHz bandwidth)
System spectral efficiency of up to 3 bit/s/Hz/cell in the downlink and 2.25 bit/s/Hz/cell for indoor usage
Seamless connectivity and global roaming across multiple networks with smooth handovers
Ability to offer high quality of service for multimedia support

## Slide 47: Target LTE (1)
Mendukung Bandwidth yang scalable sebesar 1.25, 2.5, 5, 10 dan 20 MHz
Puncak data rate
  Downlink (2 Ch MIMO) kecepatan up to 100 Mbps pada 20 MHz channel
  Uplink (tunggal Ch Tx) kecepatan up to 50 Mbps di 20 MHz
Didukung konfigurasi antenna
  Downlink 4x2, 2x2, 1x2 dan 1x1
  Uplink 1x2, 1x1
Efisiensi Spektrum
  Downlink 3 sampai 4 x HSDPA Rel. 6
  Uplink 2 sampai 3 HSUPA Rel 6

## Slide 48: Target LTE (2)
Latency
  C-plane <50-100 ms untuk membentuk U-plane
  U-plane <10 ms dari User Equipment (UE) ke server
Mobilitas
  Dioptimalkan untuk kecepatan rendah (<15 km/jam)
  Target kecepatan hingga 120 km/jam
  Release 10 didesain hingga 350 km/jam
Coverage area
  Coverage efektif hingga 5 km
  Coverage dengan sedikit degradasi 5 km -30 km
  Coverage operasi dengan sampai 100 km

## Slide 49: Evolusi Release LTE

## Slide 50: LTE Release-8
Standar Release-8 telah dibekukan pada Desember 2008 dan merupakan generasi pertama dari perangkat LTE
Motivasi untuk 3GPP Release 8 - The LTE Release
Perlu untuk menjamin kesinambungan daya saing dari sistem 3G di masa depan
Permintaan pengguna untuk kecepatan data yang lebih tinggi dan kualitas layanan
System packet Switch dioptimalkan
Lanjutan permintaan untuk pengurangan biaya (CAPEX dan OPEX)
Kompleksitas rendah
Hindari perlu fragmentasi teknologi untuk dipasangkan dan band berpasangan operasi

## Slide 51: Spesifikasi Utama LTE R-8

## Slide 52: Spesifikasi Perangkat LTE r-8 (1)
High efisiensi spektrum - OFDM dalam Downlink, Robust terhadap multipath gangguan dan Tinggi kemiripan dengan teknik-teknik canggih seperti Frekuensi saluran domain yang bergantung pada penjadwalan dan MIMO - DFTS-OFDM ( "Single-Carrier FDMA") di Uplink, PAPR rendah, Pengguna orthogonality di frekuensi domain - Multi-antena aplikasi * Sangat rendah latency - Short setup waktu dan Short penundaan transfer - Short HO latency dan interupsi waktu; Pendek TTI, RRC prosedur, Simple RRC negara * Dukungan variabel bandwidth - 1.4, 3, 5, 10, 15 dan 20 MHz
Simple protokol arsitektur - Shared bedasarkan saluran - PS modus hanya dengan kemampuan VoIP

## Slide 53: Spesifikasi Perangkat LTE r-8 (2)
Simple Arsitektur - ENodeB sebagai satu-satunya E-UTRAN node - Jumlah yang lebih kecil RAN interface, eNodeB «MME / SAE-Gateway (S1), eNodeB« eNodeB (X2) * Kompatibilitas dan antar-bekerja dengan 3GPP release sebelumnya * Inter-working dengan sistem lain seperti. CDMA2000 * FDD dan TDD dalam satu teknologi akses radio * Efisien Multicast / broadcast - Single jaringan frekuensi oleh OFDM * Operasi Support of Self-Organising Network (SON)

## Slide 54: LTE Release 9
Improvement LTE release-8 to LTE release-9
Generation of multimedia broadcast multicast services (MBMS) / multimedia broadcast single frequency network (MBSFN) sub-frames including PMCH

## Slide 55: Improvement LTE release-8 to LTE release-9
Generation of downlink positioning reference signals (PRS)

## Slide 56: Improvement LTE release-8 to LTE release-9
MIMO capablilities: Support of dual-layer beamforming test (TX Mode 8)

## Slide 57: Improvement LTE release-8 to LTE release-9
Mapping of four to eight logical antenna ports to up to four physical TX antennas

## Slide 58: Improvement LTE release-8 to LTE release-9
PWS (Public Warning System)

## Slide 59: LTE Release 10
LTE-Advanced (LTE-A) adalah nama proyek dari versi evolusi dari LTE yang sedang dikembangkan oleh 3GPP. LTE-A akan memenuhi atau melampaui persyaratan dari International Telecommunication Union (ITU) untuk generasi keempat (4G) radio komunikasi standar yang dikenal sebagai IMT-Advanced. LTE-Advanced sedang ditentukan awalnya sebagai bagian dari Rilis 10 dari spesifikasi 3GPP, dengan pembekuan fungsional ditargetkan untuk Maret 2011.

## Slide 60: LTE r-10 REQUIREMENT
Wider bandwidth, enabled by carrier aggregation
Efisiensi yang lebih tinggi, enabled by enhanced uplink multiple access and enhanced multiple antenna transmission (advanced MIMO techniques)
Coordinated multipoint transmission and reception (CoMP)
Relaying
Dukungan untuk jaringan heterogen
LTE self-optimizing network (SON) enhancements
Home enhanced-node-B (HeNB) mobility enhancements
Fixed wireless customer premises equipment (CPE) RF requirements

## Slide 61: PERSYARATAN KINERJA LTE r-10

## Slide 62: Evolution Directions

## Slide 63: Initial candidates for Rel-11
• CoMP
• CA enhancements
• eICIC enhancements
• Advanced receiver
• Relay
• MDT enhancements
• MBMS enhancements
• SON enhancements
• MTC enhancements

## Slide 64: LTE Release 12
Main target LTE release 12
Local-area enhancements (“Soft Cell”)
› Stand-alone new carrier type (“Lean Carrier”)
› Beamforming enhancements
› Machine-type communication enhancements
› D2D – network-assisted device discovery