## Slide 1
TTI2D3 | 2020/2021

## Slide 2: JENIS – JENIS GERBANG DASAR
AND |  | NAND | 
OR |  | NOR | 
NOT |  | XOR | 

## Slide 3: GERBANG AND
A | B | A.B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Z = A.B
DIAGRAM VENN
Gerbang AND akan mempunyai output bernilai 1 apabila semua inputnya bernilai 1, Selain itu outputnya akan bernilai 0

## Slide 4: GERBANG OR
A | B | A + B
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Z = A+B
DIAGRAM VENN
Gerbang OR akan mempunyai output bernilai 0 apabila semua inputnya bernilai 0, Selain itu outputnya akan bernilai 1

## Slide 5: GERBANG NOT
A | 
0 | 1
1 | 0
DIAGRAM VENN
Z = A
Output gerbang NOT adalah kebalikan dari inputnya.
Jika input HIGH, maka output LOW, dan kebalikannya.
Gerbang NOT sering disebut INVERTER

## Slide 6: GERBANG NAND
A | B | A.B | 
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
DIAGRAM VENN
Z = A.B
A.B
Gerbang NAND merupakan gabungan gerbang AND dan gerbang NOT. Keluaran gerbang NAND adalah keluaran gerbang AND yang diinversikan (di-NOT-kan).

## Slide 7: GERBANG NOR
A | B | A+B | 
0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0
DIAGRAM VENN
Z = A+B
A+B
Gerbang NOR adalah gabungan gerbang OR dan gerbang NOT. Keluaran Gerbang NOR adalah keluaran gerbang OR diinversikan (di-NOT-kan).

## Slide 8: GERBANG XOR
A | B | AB
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Z = AB
DIAGRAM VENN
AB = warna hijau
Gerbang XOR akan mempunyai nilai output 0 apabila nilai inputnya sama.

## Slide 9: Gerbang Dasar dengan Input Lebih Dari 2
Gerbang AND, OR, NAND dan NOR bisa mempunyai input lebih dari 2 (3,4, dst)
Sifat yang dimiliki tetap

## Slide 10: Gerbang AND dan OR dengan 3 input
A | B | C | A+B+C
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
A | B | C | A.B.C
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 11: 1. Contoh Rangkaian Sederhana
A
B
?

## Slide 12: Tabel Kebenaran untuk Rangkaian
A | B | A | B | A • B | A • B
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 13: 2. Contoh Implementasi
A | B |  |  | f
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 14: Contoh implementasi
A
B
f

## Slide 15: 3. Contoh Implementasi
Gambar rangkaian :
Tabel Kebenaran :
Timing diagram :

## Slide 16: Chips/ IC Digital Dasar
Implementasi diagram logik dilakukan dengan menggunakan Rangkaian elektronik digital yang biasanya berbentuk chips/IC
Jenis Chip logika yang ada di pasaran biasanya berbentuk IC TTL (Transistor-transistor Logic) atau MOS
Chip tersebut diidentifikasi dengan part number atau model number.
Seri IC rangkaian digital standar diawali dengan 74, 4, or 14.
  7404 is an inverter
  7408 is an AND
  7432 is an OR
  4011B is a NAND

## Slide 17: Chips
Chip logika dasar biasanya berbentuk DIP (dual in package) dengan jumlah pin genap. Umumnya adalah 14-pin
Pin 1 ditandai dengan adanya titik atau setengah lingkaran.
Nomor pin urut dibaca dari pin 1 berlawanan arah dengan jarum jam.
Pin 1
Pin 7
Pin 14
Pin 8

## Slide 18: Chips
Chips memerlukan tegangan untuk beroperasi
Vcc yang digunakan biasanya adalah 5 volts dan pin VCC umumnya pada nomor pin terakhir (untuk DIP14 berarti pada pin 14)
Pin Ground biasanya pada pin terakhir yang sejajar dengan pin 1 (pada DIP14 maka no pin GND biasanya adalah no 7)
Voltage
Ground

## Slide 19: Contoh IC TTL Gerbang Dasar
74LS00 : Quad 2 input NAND Gate
74LS08 : Quad 2 input AND Gate

## Slide 20: Contoh IC TTL Gerbang Dasar
74LS02 : Quad 2 input NOR Gate
74LS32 : Quad 2 input OR Gate

## Slide 21: Contoh IC TTL Gerbang Dasar
74LS04 : Hex Inverter
74LS86 : Quad 2 input XOR Gate

## Slide 22: Contoh IC TTL Gerbang Dasar
74LS02 : Quad 2 input NOR Gate
74LS32 : Quad 2 input OR Gate

## Slide 23
Kondisi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1
B | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1
C |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
D |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 1