## Slide 1: PETA KARNOUGH (K-MAP)

## Slide 2: Ulas balik penyederhanaan dengan teorema-teorema Aljabar Boole
Seperti pemecahan soal-soal Aljabar biasa, tidak dapat dipastikan persamaan yang kita peroleh sudah merupakan persamaan minimum, apalagi untuk persamaan dengan jumlah Masukan lebih dari 3 buah, kecuali bila hasil akhir terdiri dari 1 atau 2 suku saja

## Slide 3: Ulas balik Aljabar Boole (lanjutan)
Kesulitan dalam memanfaatkan teorema yang tersedia, misalkan teorema :
  x = x + x
  De Morgan (untuk suku yang terdiri dari 2 masukan atau lebih)
  x + x y = x + y, dlsb
Minimisasi dengan Aljabar Boole membutuhkan ketelitian penulisan persamaan kanonik secara berulang-ulang

## Slide 4: Ulas balik Aljabar Boole (lanjutan)
Jumlah langkah pengerjaan akan sangat bergantung pada kemampuan memilih teorema.
Sebagai contoh: penyederhanaan sepanjang 10 langkah seharusnya dapat dilakukan dengan 3 langkah saja, hanya dengan memilih teorema yang cocok.

## Slide 5: Ulas balik Aljabar Boole (lanjutan)
Bentuk gabungan 2 suku secara otomatis akan menggantikan (menghilangkan) suku-suku yang digabungkan, kecuali bila salah satu (atau lebih) suku tersebut digandakan dengan teorema
x = x + x + . . . . . .
Contoh: . . . .

## Slide 6: Ulas balik Aljabar Boole (lanjutan)
Contoh: . . . .
F = S1 + S2 + S3
F = S4 + S3 (S4 = S1 + S2)
(sudah tidak dapat disederhanakan lagi)
F = S1 + S2 + S3
F = S1 + S2 + S2 + S3
F = S4 + S5 (S4 = S1 + S2
S5 = S2 + S3)
Jelas terlihat bahwa bentuk yang kedua akan lebih sederhana daripada yang pertama
Notes: S1 s/d S5 diganti dengan persamaan

## Slide 7
Kesulitan atau ketidak-pastian ini, dapat diatasi dengan menggunakan K-Map sebagai alat bantu minimisasi.
Minimisasi dengan Peta Karnough
(K-Map, berdasar pada pemetaan) dilakukan secara visual, tanpa harus memilih sekian banyak teorema sebagaimana pada penyederhanaan dengan Aljabar Boole

## Slide 8: Apakah K-Map itu?
K-Map adalah suatu Peta
(dilengkapi dengan absis dan ordinat)
yang sebetulnya merupakan perubahan bentuk (modifikasi tampilan) dari
Tabel Kebenaran
(yang terdiri dari baris dan kolom)

## Slide 9: Ulas balik Tabel Kebenaran
Tabel terdiri dari m + n kolom dan 2 m baris, di mana :
    m = jumlah Masukan, dan
    n = jumlah Keluaran (umumnya 1 kolom)
Tiap baris diisi dengan :
    Semua kombinasi Masukan (di bawah kolom masukan), dan
    Level Keluaran, (di bawah kolom Keluaran)

## Slide 10: Ulas balik Tabel Kebenaran (lanjutan)
 | Masukan |  |  | Keluaran |  |  | 
 | A | B | C | F |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
3 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
4 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
5 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
6 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 
7 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
8 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
F = A C + B C + A B
= A B C + A B C
  + A B C + A B C
  + A B C + A B C
= A B C + A B C
  + A B C + A B C

## Slide 11: Pendahuluan
Terdiri dari kumpulan sel yang jumlahnya
= jumlah kemungkinan kombinasi Masukan
( = 2m ).
Untuk 3 buah Masukan (A, B, dan C), akan didapat 23 kombinasi Masukan = 8 sel
(= 2 x 4 atau 4 x 2).
Sel-sel disusun dalam tabel yang terdiri dari
4 baris x 2 kolom atau 2 baris x 4 kolom.

## Slide 12: Pendahuluan (lanjutan)
2 baris x 4 kolom
4 baris x 2 kolom
4 baris x 4 kolom
(untuk 4 buah Masukan)

## Slide 13: Pendahuluan (lanjutan)
Kombinasi Nilai Masukan yang ditunjukkan oleh sel tersebut dapat dibaca pada angka-angka yang tercantum pada sisi kiri dan sisi atas dari peta Karnough.
“0” --> X ; “1” --> X

## Slide 14: Pendahuluan (lanjutan)
Nilai-nilai tersebut disusun sedemikian supaya untuk :
pasangan sel (atau sel-sel) yang bersebelahan (horisontal maupun vertikal)
berbeda nilai hanya pada 1 Masukan saja.
Perhatikan urutan nilai Masukan :
00, 01, 11, 10

## Slide 15: Pendahuluan (lanjutan)
4 baris x 4 kolom
(untuk 4 buah Masukan)
0
1
00
01
11
10
00
01
11
10
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
C
F
A
BC
F
AB
CD
F
0
1

## Slide 16: Pemetaan pada K-Map
Sebelum dilakukan proses minimisasi pertama-tama harus dipetakan terlebih dahulu nilai-nilai Keluaran pada masing-masing sel
Tidak boleh ada sel yang kosong,
tiap sel harus diisi dengan nilai 0, 1, atau
0 / X (don’t care, akan diterangkan kemudian)

## Slide 17: Pemetaan pada K-Map (lanjutan)
Contoh : Sederhanaan persamaan
Tahap pertama : setiap suku diuraikan sehingga memuat semua Masukan yang ada
A
T =
B
C
D
+
C
B
C
D
+
ABC =
+
D
)
+
A
B
C
D
+
A
B
C
D
+
A
B
C
D
A
B
C
(
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
CD =
+
A
B
C
D
A
B
C
D
BCD =

## Slide 18: Pemetaan pada K-Map (lanjutan)
Sehingga didapat persamaan baru sebagai berikut:
atau (dalam format 0/1) :
T = 1100 + 1101 + 0010 +
0110 + 1010 + 1110 +
0111 + 1111
Tahap kedua : nilai-nilai Keluaran tersebut (atau T=1) kemudian dipetakan pada K-Map. Sel yang kosong diisi dengan nilai 0
T =
+
A
B
C
D
+
+
A
B
C
D
+
+
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
+
+

## Slide 19: Pemetaan pada K-Map (lanjutan)
T = 1100 + 1101 + 0010 + 0110 + 1010 + 1110 + 0111 + 1111
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1
00
01
11
10
00
01
11
10
A B
C D
T

## Slide 20: Penggabungan sel pada K-Map
Karena pasangan sel (atau sel-sel) yang bersebelahan berbeda nilai hanya pada 1 Masukan saja, maka pasangan sel (atau sel-sel) tersebut dapat digabungkan
Teorema Aljabar Boole: X + X = 1
jadi : A B C D + A B C D = A B (1) D
= A B D
atau : 0101 + 0111 = 01_1
Perhatikan implementasi persamaan tersebut pada K-Map

## Slide 21: Penggabungan sel pada K-Map
Ingat:
Kolom pertama bersebelahan dengan Kolom terakhir,
baris paling atas bersebelahan dengan baris paling bawah

## Slide 22: Penggabungan sel … (lanjutan)
0101 + 0111 = 01_1
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0

## Slide 23: Penggabungan sel … (lanjutan)
0101 + 0111 = 01_1
1101 + 1111 = 11_1
Apakah 01_1 dan 11_1 dapat digabungkan?
Karena hanya berbeda
1 Masukan, maka
01_1 + 11_1 = _1_1
atau = B D
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0

## Slide 24: Penggabungan sel … (lanjutan)
0100 + 0101 = 010_
0111 + 0111 = 011_
Apakah 010_ dan 011_ dapat digabungkan?
Karena hanya berbeda
1 Masukan, maka
010_ + 011_ = 01 _ _
atau = A B
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
F
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0

## Slide 25: Penggabungan sel … (lanjutan)
0100 + 0101 = 010_
0111 + 0111 = 011_
Apakah 010_ dan 011_ dapat digabungkan?
Karena hanya berbeda
1 Masukan, maka
010_ + 011_ = 01 _ _
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
F

## Slide 26: Penggabungan sel … (lanjutan)
Dengan cara yang sama, gabungan 4 sel dapat digabungkan lagi dengan gabungan 4 sel yang bersebelahan, menjadi gabungan 8 sel
Demikian juga, gabungan 8 sel dapat digabungkan lagi dengan gabungan 8 sel yang bersebelahan, menjadi gabungan 16 sel, “dan seterusnya”
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
F
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 27: Penggabungan sel … (lanjutan)
Apakah sel (atau sel-sel) yang sudah masuk dalam satu gabungan, masih boleh digabungkan dengan gabungan sel yang berbeda?
Sel atau gabungan sel dapat digabungkan berkali-kali berdasarkan teorema:
X = X + X + . . . . .
Sebutkan nama-nama gabungan pada K-Map di sebelah ini
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
F
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0

## Slide 28: Penggabungan sel … (lanjutan)
KESIMPULAN (pemetaan dan penggabungan)
Berbeda dengan Aljabar Boole di mana proses dilakukan berdasarkan pada teorema yang telah ditetapkan, pada K-Map hal tersebut dilakukan secara visual. Hal ini menjadikan K-Map sebagai alat bantu yang sederhana dan mudah dianalisa.
Penggabungan sel dilakukan mulai dari gabungan yang paling besar (mengapa?), diikuti dengan gabungan yang lebih kecil, untuk sel-sel “1” yang belum masuk dalam gabungan yang telah ada.

## Slide 29: Pemilihan gabungan
Pendahuluan
Karena proses penggabungan ternyata dapat menghasilkan beberapa kemungkinan penggabungan dengan dimensi yang berbeda-beda, dan karena tujuan utama K-Map adalah sebagai alat bantu penyederhanaan persamaan Keluaran, maka proses pemilihan gabungan menjadi sangat penting dan harus dilakukan (proses ini merupakan proses yang dapat menyulitkan pemakaian K-Map)

## Slide 30: Pemilihan gabungan (lanjutan)
Proses pemilihan gabungan
Tahap awal
Sebelum memilih gabungan (yang dimulai dengan pemilihan gabungan yang paling besar), harus dipilih terlebih dahulu gabungan yang memuat sel “1” yang hanya memiliki satu kemungkinan gabungan saja.
Tahap berikutnya adalah memilih gabungan (yang paling besar) untuk sel-sel “1” yang lain.

## Slide 31: Permasalahan yang terjadi
Kemungkinan diperoleh beberapa kombinasi pilihan gabungan
Harus diambil kombinasi pilihan dengan jumlah gabungan yang paling sedikit (minimum, proses “minimisasi”)
Masih mungkin diperoleh beberapa kombinasi pilihan minimum yang sama sederhananya.
Dalam hal ini cukup dipilih salah satu saja.
(lihat catatan pada slide berikut)

## Slide 32: Permasalahan yang terjadi (lanjutan)
Bila diperoleh beberapa kemungkinan kombinasi plihan yang sama sederhananya, pemilihan berikutnya dapat didasarkan pada implementasi rangkaian :

## Slide 33: Permasalahan yang terjadi (lanjutan)
  Ragam Masukan (termasuk komplemennya) yang dapat berpengaruh pada kesederhanaan rangkaian
  Kemungkinan digunakannya Komponen yang sejenis atau sesedikit mungkin jenisnya
  Tersedianya lebih dari 1 buah komponen dalam 1 buah chip IC

## Slide 34
Contoh soal 1 (slide 21)
T = A B + B C + C D
Perhatikan sel-sel yang mempunyai lebih dari 1 kemungkinan gabungan
00
01
11
10
00
01
11
10
A B
C D
T
Permasalahan yang terjadi (lanjutan)
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1

## Slide 35: Permasalahan yang terjadi (lanjutan)
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0
00
01
11
10
00
01
11
10
A B
C D
T
Dengan adanya sel-sel yang hanya mempunyai 1 kemungkinan gabungan, mengakibatkan gabungan yang lebih besar (4 sel) tidak diperlukan lagi karena sel-sel yang yang ada sudah tergabung semua
T = A B C + A B C +
A C D + A C D
Contoh soal 2

## Slide 36: Permasalahan yang terjadi (lanjutan)
0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1
00
01
11
10
00
01
11
10
A B
C D
T
Kombinasi pilihan manakah yang harus dipilih?
Tentukan terlebih dahulu sel-sel yang hanya mempunyai 1 kemungkinan gabungan dan pilih gabungan dari sel-sel tersebut
Contoh soal 3

## Slide 37: Permasalahan yang terjadi (lanjutan)
Periksa apakah masih ada sel yang belum tercakup pada gabungan tersebut
Contoh soal 3
Bila semua sel sudah tercakup, tuliskan persamaan Keluarannya
T=
0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1
00
01
11
10
00
01
11
10
A B
C D
T

## Slide 38: Permasalahan yang terjadi (lanjutan)
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1
00
01
11
10
00
01
11
10
A B
C D
T
Kombinasi pilihan manakah yang harus dipilih?
Tentukan terlebih dahulu sel-sel yang hanya mempunyai 1 kemungkinan gabungan dan pilih gabungan dari sel-sel tersebut
Contoh soal 4

## Slide 39: Permasalahan yang terjadi (lanjutan)
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1
00
01
11
10
00
01
11
10
A B
C D
T
Kombinasi pilihan manakah yang harus dipilih?
Tentukan terlebih dahulu sel-sel yang hanya mempunyai 1 kemungkinan gabungan dan pilih gabungan dari sel-sel tersebut
Contoh soal 4
T= A C + A C + . . . .

## Slide 40: Permasalahan yang terjadi (lanjutan)
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1
00
01
11
10
00
01
11
10
A B
C D
T
Gabungan mana saja?
Ada berapa kemungkinan kombinasi pilihan?
Tuliskan semua kemungkinan kombinasi pilihan gabungan tersebut
Contoh soal 4
Kemudian tentukan gabungan dari sel-sel yang belum masuk dalam gabungan yang sudah dipilih.

## Slide 41: Permasalahan yang terjadi (lanjutan)
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1
00
01
11
10
00
01
11
10
A B
C D
T
Kemungkinan gabungan:
A D atau C D
A B atau B C
Dengan memperhatikan gabungan yang sudah diperoleh sebelumnya,
Kombinasi yang mana yang sebaiknya dipilih?
Contoh soal 4
T= A C + A C + . . . .

## Slide 42: "Don’t Care"
Kondisi don’t care (ditulis sebagai d, X atau 0) adalah bentuk nilai Keluaran yang level-nya "tidak didefinisikan " (boleh dianggap/dibaca sebagai "0" atau "1"; tetapi bukan "0" dan bukan pula "1").
Kapan berharga "0" dan kapan berharga "1", ditentukan pada saat penggabungan sel, dengan tujuan supaya penggabungan sel akan dapat menghasilkan persamaan Keluaran yang paling sederhana.

## Slide 43: "Don’t Care“ (lanjutan)
Pada contoh berikut, terlihat dengan jelas sel “don’t care” yang boleh dianggap sama dengan “1” dan yang harus dianggap sebagai “0”
0 | X | 0 | 0
X | 1 | 1 | X
0 | 1 | X | X
X | X | 0 | 0
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
T
Apa yang akan didapat bila
semua “X” dianggap sebagai “1”, atau
semua “X” dianggap sebagai “0” ?
samakah hasil akhir persamaan yang diperoleh ?

## Slide 44: "Don’t Care“ (lanjutan)
Pada contoh berikut, tentukan terlebih dahulu gabungan yang mutlak harus dipilih, kemudian pilih kombinasi gabungan lainnya untuk memperoleh hasil yang paling sederhana
1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | X
1 | X | 1 | 1
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
T
T =
Notes: SOP1 – 15C

## Slide 45: "Don’t Care“ (lanjutan)
Tentukan persemaan Keluaran yang paling sederhana dari contoh soal di bawah ini.
1 | 1 | 1 | 1
0 | X | X | 1
0 | 1 | 1 | X
1 | 1 | 0 | 0
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
T
T =
Notes: SOP1-7A

## Slide 46: SOP dan POS
Penulisan persamaan Keluaran dalam bentuk:
T = . . + . . . + . . + . . . .
dikenal sebagai bentuk penulisan SOP.
Selain itu dikenal juga penulisan dalam bentuk POS, seperti berikut:
T = (. .+. .)(. .+. . .)(. . .+. . .)
SOP = Sum Of Products (jumlah dari perkalian) POS = Product Of Sums (perkalian dari jumlah)
Dengan K-Map, kita bisa memperoleh hasil persamaan Keluaran langsung dalam bentuk POS. Bagaimana caranya?

## Slide 47: SOP dan POS (lanjutan)
Perhatikan persamaan berikut:
T = A B + C D (SOP)
Dengan teorema de Morgan akan diperoleh untuk T :
T = A B + C D = ( A + B ).( C + D ) (POS)
Artinya adalah, persamaan f (ABCD) tersebut berlaku untuk T = 0
Bagaimana implementasinya pada K-Map?
Bila untuk SOP dicari gabungan dari sel-sel bernilai “1”, maka untuk POS dicari gabungan dari sel bernilai “0”.

## Slide 48: SOP dan POS (lanjutan)
1 | 1 | X | 0
1 | X | 1 | 1
1 | 0 | X | X
1 | X | 0 | X
T = A D + B C, atau
T = A D + B C
dengan de Morgan persamaan tersebut dapat ditulis menjadi:
T = (A + D)(B + C)
Perhatikan soal berikut. Tentukan terlebih dahulu gabungan dari sel “0” (termasuk kemungkinan pemanfaatan sel “X”. Kemudian tuliskan persamaannya (untuk T=0) seperti pada SOP.
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
T
Dapatkah saudara menuliskan persamaan tersebut langsung dari K-Map tanpa mempergunakan teorema de Morgan?

## Slide 49: Keterbatasan K-Map
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
F
Karena minimisasi dilakukan secara visual dengan K-Map, keterbatasan pemakaian K-Map tergantung pada:
kemampuan membayangkan dimensi dari K-Map
kemampuan melihat gabungan yang bisa dibuat
kemampuan memilih kombinasi gabungan yang paling sederhana
Kolom kiri bersebelahan dengan kolom kanan (silinder vertikal?)
Baris atas bersebelahan dengan baris bawah (silinder horisontal?)
> > > > jadi K-Map (4 X 4) berbentuk seperti . . . . . . . . (!)
Benarkah ?

## Slide 50: Keterbatasan K-Map (lanjutan)
Bagaimana dengan dimensi K-Map untuk 5 Masukan (32 sel) ini?
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
T
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
T
E = 0
E = 1

## Slide 51: Keterbatasan K-Map (lanjutan)
Bagaimana dengan pilihan penggambaran seperti ini?
00
01
11
10
AB
CDE
T
000
001
011
010
110
111
101
100
Bentuk seperti di atas sangat tidak dianjurkan. Sel yang bersebelahan memang hanya berbeda 1 bit, tetapi tidak sebaliknya.
Sel yang berbeda 1 bit tidak selalu bersebelahan.

## Slide 52: Keterbatasan K-Map (lanjutan)
Biasanya lebih mudah untuk membayangkan bahwa K-Map yang pertama ini terletak di atas K-Map yang kedua
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
T
E = 0
E = 1
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
T

## Slide 53: Keterbatasan K-Map (lanjutan)
Bagaimana dengan dimensi K-Map untuk 6 Masukan (64 sel) ini?
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
T
E = 0
F = 0
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
T
E = 1
F = 0
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
T
E = 1
F = 1
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
T
E = 0
F = 1

## Slide 54: Keterbatasan K-Map (lanjutan)
Apakah dengan menyusun K-Map seperti ini dapat mempermudah membayangkan posisi dari sel-sel ?
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
T
F = 0
F = 1
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
T
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
T
F = 0
F = 1
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
T
E = 1
E = 0
E = 1
E = 0

## Slide 55: Keterbatasan K-Map (lanjutan)
Untuk penyederhanaan persamaan Keluaran dengan jumlah lebih dari 5 buah Masukan, minimisasi dengan K-Map menjadi tidak mudah lagi (sangat bergantung pada kemampuan visualisasi konsep ruang).
Untuk jumlah Masukan lebih dari 5 buah digunakan Minimisasi dengan metoda Quine Mc Cluskey, di mana penyederhanaan tidak dilakukan secara visual tetapi secara numerik sehingga dapat digunakan untuk penyederhanaan persamaan Keluaran dengan jumlah Masukan “tanpa batas”.

## Slide 56: Soal-soal K-Map
Untuk menyederhanakan penulisan dan mempermudah proses pemetaannya, soal K-Map sering dituliskan dengan menuliskan nilai desimal dari koordinat sel-sel yang ada.
0 | 1 | 3 | 2
4 | 5 | 7 | 6
12 | 13 | 15 | 14
8 | 9 | 11 | 10
00
01
11
10
00
01
11
10
AB
CD
F
Untuk SOP (nilai “1” dan “X”):
T = S (1,3,4,5,9,13,15) + d (7,8,10)
atau
T = m (1,3,4,5,9,13,15) + d (7,8,10)
Untuk POS (nilai “0” dan “X”):
T = P (0,2,6,11,12,14) + d (7,8,10)
atau
T = M (0,2,6,11,12,14) + d (7,8,10)

## Slide 57: Soal-soal K-Map (lanjutan)
3. T = S (1,3,4,5,6,7,9,11,14) + d (12, 15)
1. T = A B C + B C + A B
2. T = (C + D) + A C D + A B C + A B C D + A C D
6. T =
4. T =
5. T =
9. T =
7. T =
8. T =

## Slide 58: Soal-soal K-Map (lanjutan)
Sebuah ruangan memiliki 4 buah pintu (A, B, C, dan D) dengan susunan engsel seperti gambar di samping.
Di tiap pintu terpasang sensor yang akan memberikan Masukan "1" bila pintu terbuka dan "0" bila pintu tertutup.
Susun Rangkaian digital yang akan memberikan Keluaran "1" bila ada 1, 2, atau 3 buah daun pintu yang terbuka, yang akan menyalakan lampu.
Bila semua pintu tertutup atau semua pintu terbuka Keluaran berharga "0" atau lampu padam.
Gunakan K-Map untuk menyederhanakan rangkaian.
10.
A
B
C
D

## Slide 59: Latihan Soal Kmap

## Slide 60
Ubahlah fungsi berikut menjadi kanonikal/ bentuk fungsi yang lain ( SOP  POS/ POS  SOP), kemudian buat K-map dan hasil pembacaannya!
F1(A,B,C,D) = ∑m(0,2,5,6,7,8,10,13) + d(4,11,15)
F2(K,L,M,N) = ∏M(0,2,5,7,8,10,13)