## Slide 1: RANGKAIAN KOMBINASIONAL

## Slide 2
DEFINISI :
RANGKAIAN LOGIKA DIMANA OUTPUT HANYA
DITENTUKAN OLEH KOMBINASI LOGIKA INPUT
BLOK DIAGRAM :

## Slide 3: Prosedur Desain
Menentukan Spesifikasi Rangkaian (masukan dan keluarannya)
Menentukan Algoritma (format operasi binernya)
Menentukan Tabel Kebenaran
Menentukan Fungsi/persamaan Keluaran Rangkaian
Menentukan Diagram/gambar rangkaian Logika
Menguji Hasil Keluaran

## Slide 4: Desain Rangkaian Aritmatika Dasar (Half Adder)
0
+ 0
0
0
+ 1
1
1
+ 0
1
1
+ 1
1 0
Carry Bit
(a)
(b)
(c)
(d)
Operasi yang dilakukan : (Berhubungan dengan pros. 1
dan pros. 2)
Sum Bit
Notes: Carry = Cout

## Slide 5
Lanjutan Desain Rangkaian Half Adder
A | B | Carry | Sum
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 1 | 0 1 1 0
Penentuan Tabel Kebenaran (Prosedur 3) :

## Slide 6
K-Map dari tabel kebenaran (Prosedur 4) :
Hasil Realisasi Rangkaian Half Adder (Prosedur 5) :

## Slide 7: Rangkaian Full Adder
A | B | Cin | Sum | Cout
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tabel Kebenaran Rangkaian Full Adder :
Notes: Prosedur 1 dan 2 lebih dipertegas/ditayangkan

## Slide 8
K-Map dari Tabel Kebenaran :
Notes: Memperbaiki Gambar (A,B) sejajar dengan Cin

## Slide 9
Rangkaian Multiplexer 2 ke1
X1 | X2 | S | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
Tabel Kebenaran :
X1 | X2 | S | F
X1 | X2 | 0 | X1
X1 | X2 | 1 | X2
Bentuk Tabel Kebenaran Lengkap
Bentuk Penyederhanaan
Suatu rangkaian multiplexer memiliki beberapa jalur input, ≥ 1 selektor masukan dan sebuah jalur keluaran. Pada multiplexer, penentu jalur masukan mana yang akan dilewatkan pada jalur keluaran ditentukan oleh selector.
Notes: Pengertian Mux ??????????????????????????????

## Slide 10
K-Map dari Tabel Kebenaran :
Realisasi dan Simbol Rangkaian :

## Slide 11
Rangkaian Decoder
w1 | w0 | y3 | y2 | y1 | y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Tabel Kebenaran :
y0 = En .
y1 = En . w0
y2 = En . w1
y3 = En . w1. w2
Diagram Blok Decoder :
Persamaan Berdasarkan
Tabel Kebenaran :
Dekoder biner merupakan rangkaian logika yang mempunyai n masukan dan 2n keluaran. Pada t tertentu hanya sebuah keluaran yang akan bernilai logika ’1’ dan setiap keluaran merupakan hasil sebuah kombinasi masukan tertentu.

## Slide 12
Rangkaian Realisasi Decoder

## Slide 13: Code Converter
Salah satu jenis kode converter yang banyak digunakan adalah decoder BCD-to-7-segment. Kode converter ini akan mengkonversikan suatu digit BCD menjadi informasi yang dapat dibaca pada media display. Media display ini adalah LED-7-segment nya.

## Slide 14
w3 | w2 | w1 | w0 | a | b | c | d | e | f | g
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1

## Slide 15
Contoh Kasus : Saklar Pengontrol Cahaya Ruangan
Suatu ruangan yang memiliki 3 buah pintu dan pada
setiap pintu terdapat saklar yang mengontrol cahaya
pada ruangan. Kondisi hidup atau matinya lampu tergantung
pada kombinasi hubungan ketiga saklar. Lampu akan menyala
jika salah satu atau seluruh saklar dalam kondisi on. Sedangkan
lampu akan padam jika tidak ada saklar yang on atau terdapat
dua diantara tiga saklar dalam kondisi on. Jika ketiga saklar
dinyatakan sebagai x1, x2, dan x3 dengan kondisi saklar
on = level logika ‘1’ serta off = level logika ‘0’

## Slide 16
x1 | x2 | x3 | f(x1,x2,x3)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
Tabel Kebenaran Berdasarkan Ilustrasi Soal :

## Slide 17
f = m1 + m2 + m4 + m7
Realisasi Dalam Bentuk Kanonikal SOP (Sum-of-Product)

## Slide 18
f = M0 . M3 . M5 . M6
Realisasi Dalam Bentuk Kanonikal POS (Product-of-Sum)

## Slide 19: Latihan Soal
Implementasikan suatu Full Adder dengan memakai Decoder dan 2 gerbang OR

## Slide 20
Jawab :
Sum = A  B  Cin = Σ 1,2,4,7
Carry out = (A  B) Cin + AB = Σ 3,5,6,7

## Slide 21
Lanjutan…..
Gambar Rangkaian Logika
Decoder
3 to 8
Cin
A
B
Y1
Y0
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Sum
Carry out

## Slide 22
Rancanglah Full Adder yang terdiri dari 2 Half Adder

## Slide 23
Diinginkan Suatu jenis pesawat terbang mempunyai 4 buah mesin kontrol (M1,M2,M3, dan M4), M1 dan M2 berada di sayap bagian kanan,sedangkan M3 dan M4 berada di sayap bagian kiri. Untuk mengetahui kondisi mesin pesawat tersebut, di kabin pesawat dipasang suatu rangkaian digital yang terdiri dari bagian alarm ( dua buah lampu indikator yaitu A1 dan A2) dan bagian display (1 seven segment). Rangkaian digital tersebut bekerja dengan cara:
- Bagian alarm akan menghidupkan lampu A1 apabila satu mesin mati atau dua mesin mati satu di kiri dan satu di kanan mati
- Bagian alarm akan menghidupkan lampu A2 apabila dua mesin pada satu sisi mati, atau lebih dari 2 mesin mati
- Bagian display seven segmen menunjukkan jumlah mesin yang hidup (jika 1 mesin hidup, tampilannya angka 1 di seven segmen, jika 2 mesin hidup tampilannya angka 2
Buat tabel kebenaran dari rangkaian diatas, K-map, dan gambar rangkaian logikanya (hanya sampai decoder pertama saja)

## Slide 24
Blok rangkaian diatas sebagai berikut :

## Slide 25
Sebuah sistem pemantau banjir mempunyai sensor penunjuk tingkat ketinggian air dengan sinyal empat bit data biner A,B,C, dan D. yang dapat didisplaykan dengan empat lampu LED. System ini dilengkapi dengan tiga level sirine sebagai penanda kondisi banjir: Banjir Ringan, Banjir Sedang, Banjir Besar, yang dikendalikan dengan dua sinyal X dan Y dengan ketentuan sebagai berikut.
No | X | Y | Sirine | Keterangan | Penunjukkan sensor
0 | 0 | 0 | Tidak bunyi | Tidak ada banjir | 0
1 | 0 | 1 | Sirine Level I bunyi, yang lain tidak | Banjir Ringan | 1
2 | 1 | 0 | Sirine Level 2 bunyi, yang lain tidak | Banjir Sedang | 8
3 | 1 | 1 | Sirine Level 3bunyi, yang lain tidak | Banjir Besar | 15

## Slide 26
Diagram blok sinyal dari system tersebut diperlihatkan pada Gambar berikut.
Berdasarkan penjelasan di atas rancanglah rangkaian penghasil nilai X dan Y, menggunakan peta Karnough.
Buat pula persamaan dari keluaran S1,S2, dan S3 menggunakan peta Karnough