## Slide 1: FLIP FLOP

## Slide 2: RANGKAIAN SEKUENSIAL
Pada sistem digital, terdapat pula rangkaian yang kondisi keluaran tidak hanya ditentukan oleh kombinasi masukan, tetapi juga ditentukan oleh kondisi keluaran yang terakhir yang terjadi pada sistem.
Rangkaian semacam ini yang dikenal sebagai rangkaian logika sequensial. Rangkaian sequensial ini memiliki elemen penyimpan yang melakukan penyimpanan level logika sinyal.
Kondisi atau level yang terdapat pada elemen penyimpan ini yang menentukan state dari rangkaian sequensial. Pada rangkaian logika sequensial ini, perubahan kondisi masukan dapat menyebabkan state rangkaian tetap berada pada state sebelumnya ataupun dapat pula menyebabkan state rangkaian berpindah ke state selanjutnya.
sifat dasar yang harus dimiliki oleh suatu elemen penyimpan, yaitu :
Elemen tersebut harus mampu menjaga state terakhir yang terjadi atau harus mampu menjaga suatu nilai keluaran state.
Nilai yang tersimpan harus dapat dibaca.
Nilai yang tersimpan harus dapat diubah.

## Slide 3: Elemen memori
Q = 0, Q’ = 1 atau Q = 1, Q’ = 0  stabil
Ubah kondisi Q ???

## Slide 4: Rangkaian Dasar Latch SR Latch dengan Gerbang NOR
S | R | Q | Q
0 | 0 | Q | Q
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | Avoid | 
Rangkaian
Tabel Kebenaran
Dapat pula dibangun rangkaian penyimpan dengan menggunakan gerbang logika dasar. Cara yang lebih umum dalam penggambaran rangkaian dasar memori menggunakan sepasang gerbang NOR ini adalah sebagai berikut :
Kedua gerbang NOR dihubungkan secara cross-coupled. Rangkaian ini yang dikenal sebagai rangkaian dasar latch. Cara kerja rangkaian ini dapat digambarkan dalam bentuk table kebenaran berikut ini :

## Slide 5: SR Latch dengan Gerbang NAND
S | R | Q | Q
0 | 0 | Avoid | 
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | Q | Q
Rangkaian
Tabel Kebenaran

## Slide 6: SR Latch dengan Gate
Enable | S | R | Q(t+1)
0 | X | X | Q(t)
1 | 0 | 0 | Q(t)
1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | Avoid
R’
S’
Q
Q
Q
Q
S’
R’
R
S
S
R
Enable/Clock
Rangkaian gerbang AND pada gambar (1) dan gerbang NAND pada gambar (2) berfungsi sebagai kontrol input untuk R dan S
Enable/Clock

## Slide 7: D Latch
Clk | D | Q(t+1)
0 | X | Q(t)
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Rangkaian
Tabel Kebenaran
Pada table kebenaran di samping, pada saat Clk = 0, untuk nilai D berapapun (D = x) maka Q(t+1) = Q(t). Kondisi inilah yang menunjukkan terjadinya kondisi penyimpanan pada rangkaian gated D latch, artinya keluaran tidak akan berubah dan akan sama dengan kondisi keluaran terakhir. Sedangkan pada saat Clk bernilai 1 (Clk = 1), setiap perubahan nilai D akan menyebabkan perubahan keluaran pada state berikutnya.
Bentuk latch yang secara praktis penggunaannya luas adalah D Latch. Rangkaian D latch ini memiliki masukan tunggal yaitu D (Data), dan akan menyimpan masukan D dengan pengendali sinyal Clk (clock).

## Slide 9: Master Slave D Flip-Flop
D
Q
Q
Clk
D
Q
Q
Clk
D
Q
Q
Master
Slave
Berdasarkan rangkaian di atas, D-FF pertama adalah master, dan akan dikendalikan oleh nilai Clk = 1, sedangkan D-FF yang kedua adalah slave dengan pengendali pulas Clk = 0.

## Slide 10
Negative-Edge-Trigerred D Flip Flop
Berdasarkan symbol grafik, tanda > menunjukkan symbol aktifasi Clock yang akan menyebabkan perubahan state pada keluaran, dan pada symbol tersebut dengan adanya tanda buble (o) berarti aktifasi perubahan state terjadi saat Clock bernilai logika 0.
Positive-Edge-Triggered D Flip-Flop
Untuk rangkaian D Flip-Flop yang menggunakan aktifasi pulsa clock bernilai 1

## Slide 12: T Flip-Flop
Tabel kebenaran
Referensi : Digital Logic, Stephen Brown, hal ......
Simbol T FF
T | Q(t+1)
0 | Q(t)
1 | Q’(t)
Notes: Aplikasi : untuk menentukan bit pariti data serial

## Slide 13
Diagram pewaktu untuk T Flip-Flop

## Slide 14: JK Flip-Flop
Tabel kebenaran
Simbol JK FF
J | K | Q(t+1)
0 | 0 | Q(t)
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | Q’(t)

## Slide 15: Rangkaian Register
Rangkaian Shift register
Merupakan register yang mempunyai kemampuan menggeser setiap bit yang berada di dalamnya.

## Slide 16
 | In | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 = Out
t0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
t1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
t2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
t3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
t4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
t5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
t6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
t7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 17: Rangkaian Counter
Rangkaian up-counter menggunakan T Flip-Flop (3 bit)

## Slide 18
Rangkaian down counter 3 bit