## Slide 1: Variasi Trafik dan Jam Sibuk Part 2

## Slide 2: Grade of Service (GOS)
Dalam loss system (sistem rugi), trafik yang dibawa atau dilayani oleh jaringan lebih kecil dari trafik yang ditawarkan sesungguhnya ke jaringan.
Kelebihan trafik yang tidak mampu dilayani oleh jaringan akan ditolak atau dibuang.
Jumlah trafik yang ditolak oleh jaringan digunakan sebagai indek dari kualitas pelayanan dari jaringan yang disebut dengan grade of service (GOS) atau B

## Slide 3: Grade of Service (GOS)
Grade of Service didefinisikan sebagi perbandingan trafik yang hilang (ditolak) dengan trafik yang ditawarkan ke jaringan.
SN
Y
A
R
Dimana :
B adalah Grade of service(GOS)
A adalah offered traffic atau trafik yang ditawarkan ke saluran
Y adalah carried traffic atau trafik yang dibawa/dilayani oleh saluran
R adalah trafik yang gagal (loss traffic)

## Slide 4: Probabilitas Blocking (PB)
Probabilitas Blocking didefinisikan sebagai probabilitas seluruh saluran (server) dalam sistem sedang sibuk.
Jika seluruh saluran sibuk, tidak ada trafik yang bisa dilayani oleh sistem dan panggilan yang datang akan ditolak.
Dalam sistem loss probabilitas blocking sama dengan GOS, dikarenakan lamanya holding time call yang hilang dianggap sama dengan holding time call yang terlayani
Perbedaan mendasar antara GOS dan probabilitas blocking adalah :
  GOS diukur dari titik pelanggan,diamati panggilan yang ditolak. Sedangkan probabilitas blocking diukur dari titik network atau switching, dimana diamati server-server (saluran) yang sibuk dalam system switching.
  GOS disebut juga dengan Call congestion atau loss probability dan probabilitas blocking disebut dengan time congestion.

## Slide 5: Berkas saluran
Dalam suatu elemen gandeng (switching network) :
Saluran masuk bersama-sama membentuk berkas saluran masuk
Saluran keluar bersama-sama membentuk berkas saluran keluar
Berkas masuk = N saluran
Berkas keluar = M saluran
g = elemen gandeng
Berkas sempurna (full availability)
Bila setiap saluran dari berkas keluar dapat dicapai oleh setiap saluran dari berkas masuk, maka berkas tersebut disebut berkas sempurna (full availability)
Daya sambung (availability) = k jumlah dimana saluran masuk dapat mencapai saluran keluar
Setiap saluran keluar 1,2,3,4 dan 5 dapat dicapai oleh setiap saluran masuk, sehingga Daya sambung k = 5

## Slide 6: Berkas saluran
Berkas tak sempurna (Limited availability)
Bila hanya sebagian saja dari berkas keluar yang dapat dicapai oleh saluran-saluran dari berkas masuk.

## Slide 7: Soal
Suatu operator mempunyai 100 pelanggan. Tiap-tiap pelanggan rata-rata melakukan panggilan dua kali dalam 1 jam. Operator tersebut mempunyai 4 server dan mampu melayani 100 panggilan per jam. Berapa rata-rata lama tiap server sibuk?
Jawaban

## Slide 8: Soal
Sebuah group server mempunyai 4 buah server. Dalam pengamatan selama 3 jam. Dua server mempunyai okupansi 20 menit, dua server yang lain mempunyai okupansi 40 menit. Beraa beban trafik group server tersebut?
Jawaban

## Slide 9: Soal
Beban trafik yang diolah system arrival dengan rate 60 call/jam dengan holding time 30 detik per call
Jawaban

## Slide 10: Soal
Berapa menit rata-rata setiap sirkit sibuk pada pengukuran suatu berkas trafik dengan trafik yang diolah selama jam sibuk sbb :
  10 Sirkit dengan beban trafik 0,25 Erl.
  2 Sirkit dengan beban trafik 72 ccs
  15 Sirkit dengan beban tarfik 5 Erl.
  Jawaban
  N = 10, A = 0,25 Erl.  A per sirkit = 0,25/10 = 0,025 Erl.
  Sirkit Sibuk 0,025 Jam = 1,5 menit
  N = 2, A =72 ccs = 2 Erl.  A per sirkit = 2/2 = 1 Erl.
  Sirkit Sibuk 1 Jam = 60 menit
  N = 15, A = 5 Erl.  A per sirkit = 5/15 = 0,333 Erl.
  Sirkit Sibuk 0,333 Jam = 20 menit

## Slide 11: Soal
Diketahui data dalam selang waktu satu jam, tiap seperempat jam adalah sebagai berikut : 25 55 65 35 apabila data tersebut merupakan :
  Intensitas trafik berapa trafik rata-rata dalam selang waktu 1 jam.
  Volume trafik, berapa intensitas trafik rata-rata dalam selang waktu 1 jam
  Jumlah pendudukan, berapa intensitas trafik rata-rata dalam selang waktu 1 jam, bila waktu pendudukan rata-ratanya = 5 menit
  Jawaban

## Slide 12: Soal
Selama jam sibuk, terdapat 1200 panggilan ditawarkan ke satu group trunk dan 6 panggilan hilang. Jika waktu panggilan rata-rata 3 menit, tentukan :
  Trafik yang ditawarkan
  Trafik yang berhasil
  Trafik yang hilang
  GOS.
  Waktu lamanya kongesti
  Jawaban

## Slide 13: Soal
Diketahui data pengukuran trafik 3 hari sbb :
Hitung Trafik TCBH dan ABBH.
  Jawaban
  Trafik TCBH = 1570/3 = 523,33 Erl.
  Trafik ABBH = (623+590+689)/3 = 1902/3 = 634 Erl.
Day/time | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00
Monday | 125 | 623 | 420 | 567 | 369
Tuesday | 212 | 400 | 590 | 160 | 325
Wednesday | 109 | 547 | 329 | 240 | 689
Day/time | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00
Monday | 125 | 623 | 420 | 567 | 369
Tuesday | 212 | 400 | 590 | 160 | 325
Wednesday | 109 | 547 | 329 | 240 | 689
Jumlah | 446 | 1570 | 1339 | 967 | 1373

## Slide 14: Soal
Diketahui data kumulatif pendudukan sbb :
Hitung berapa volume trafik dan intensitas trafiknya
Jawaban
V = (1x10)+(3x20)+(2x10)+(1x20) = 10+60+20+20 = 110 menit
  A = V/T = 110/60 = 1,84 Erlang