## Slide 1: Pemilihan Model Trafik

## Slide 2: Pendahuluan
Trafik merupakan peristiwa-peristiwa kebetulan yang pada dasarnya tidak diketahui kapan datangnya dan berapa lama akan berlangsung.
Maka untuk mengetahui trafik secara kuantitatif harus diselesaikan dengan statistic dan teori probabilitas.
Model probabilitas yang disesuaikan dengan :
- pola kedatangan panggilan
- pola lamanya waktu pendudukan
- disiplin operasi

## Slide 3
Ada dua fasa dalam pemodelan
  Pemodelan trafik yang masuk (incoming traffic)  model trafik
  Pemodelan sistem  model sistem
Dua macam model sistem
  Loss system
  Queueing system (sistem antrian)

## Slide 4: Model teletraffic yang sederhana
Pelanggan (panggilan) datang dengan laju l (jumlah panggilan per satuan waktu)
  1/l = waktu antar-kedatangan panggilan rata-rata
Panggilan dilayani oleh n pelayan (server)
Jika sedang melayani, server memberi layanan dengan laju m (panggilan per satuan waktu)
  1/m = waktu pelayanan rata-rata
Terdapat sebanyak m tempat untuk menunggu (buffer)
Diasumsikan bahwa panggilan yang datang pada saat sistem sedang penuh (blocked customer) akan dibuang (loss)

## Slide 5: Sistem loss murni
Tidak ada tempat menunggu (ukuran buffer = m = 0)
  Jika panggilan datang pada saat sistem penuh (semua server digunakan/sibuk) maka panggilan akan ditolak
Dari sudut pandang pelanggan, mereka perlu tahu hal-hal berikut (misalnya) :
  Berapa peluang sistem akan penuh bila panggilan datang
Dari sudut pandang sistem, perlu diketahui (misalnya) :
  Berapa faktor utilisasi server

## Slide 6: Sistem antrian murni
Ukuran buffer tidak terbatas (m = )
  Jika panggilan datang saat semua server sibuk, maka panggilan akan menunggu di buffer
  Tidak ada panggilan yang hilang hanya ada sebagian yang menunggu sebelum dilayani
Dari sudut pandang pelanggan, mereka perlu tahu (misalnya) :
  Berapa peluang mereka harus menunggu “terlalu lama”
Dari sudut pandang sistem, perlu diketahui (misalnya)
  Berapa faktornya utilisasi server

## Slide 7: Mixed system
Ukuran buffer terbatas (0 < m < )
  Bila ada panggilan yang datang ketika semua server sibuk, namun masih ada tempat yang kosong di buffer, maka panggilan akan menempatinya untuk menunggu dilayani
  Bila panggilan datang ketika buffer penuh dan semua server sibuk, panggilan tersebut akan dihilangkan

## Slide 8
Penggambaran matematis untuk proses trafik yaitu dengan stokastik yang disebut dengan proses kelahiran dan proses kematian.
Dimana :
 kondisi yang menggambarkan jumlah saluran (berkas) yang sibuk pada suatu saat
Proses kelahiran  proses datangnya panggilan
Proses kematian  proses berakhirnya panggilan
P(0),P(1),… P(N)  probabilitas kondisi
lahir
0
1
2
N
N+1
mati
x

## Slide 9: Model Trafik
Bila S,N = ~ memakai model poisson
S = ~ dan N terbatas memakai model Erlang
S≤N , terbatas memakai model binomial/bernouli
S>N , terbatas, memakai model engset
A
Call datang
S
SUMBER
N
DEVICE
Call ditolak bila N seluruhnya sibuk
Call yg dibawa

## Slide 10: Pendekatan Analisa Trafik
Deskripsi Trafik
  Karakteristik suatu trafik digambarkan oleh :
    Pola datang panggilan
    Pola lama waktu pendudukan
    Disiplin pelayanan : full/limited availability, /delay sistem
  Pendekatan matematis yang digunakan adalah :
Proses Kelahiran (Birth)
Proses Kematian (Death)
Datangnya panggilan
Berakhirnya pendudukan

## Slide 11: Pendekatan Analisa Trafik
Diagram Kondisi
  Kondisi n  n+1 bila ada panggilan datang
  (kedatangan = Kelahiran)
  Kondisi n+1  n bila ada panggilan berakhir
  (kepergian = kematian)
n
n+1

## Slide 12: Pendekatan Analisa Trafik
Transisinya
0
1
2
n
Kepergian = kematian
Kedatangan = kelahiran
State = kondisi dimana dalam berkas tersebut ada 3 saluran diduduki

## Slide 13: Pendekatan Analisa Trafik
Koefisien Kelahiran dan Kematian
bn = koefisien kelahiran pada state n
dn = koefisien kematian pada state n
Persamaan kesetimbangan :
  b0P(0) = d1P(1)
  b1P(1) = d2P(2)
  bn-1P(n-1) = dnP(n)
n-1
n
n+1
bn-1
bn
dn-1
dn
0
1
2
bo
b1
d2
d1

## Slide 14: Model Poisson
Asumsi untuk model poisson :
kedatangan panggilan acak (random arrival)
waktu pendudukan : distribusi eksponensial negative
disiplin operasi :
  sumber trafik tak terbatas
  jumlah saluran yang melayani : ∞ ( panggilan yang datang selalu dilayani)
  Mean holding time terbatas = h
  Rate rata-rata datangnya panggilan :  (konstan)

## Slide 15
Berkas masuk
Switching network
Berkas keluar
s = ∞
n = ∞

## Slide 16
Diagram Transisi Kondisi
Persamaan kesetimbangan
Untuk i = 0 :
 P(0) = µ P(1)
P(1) = /µ P(0) , dimana /µ adalah A (intensitas trafik )
P(1) = A P(0)
Untuk i = 1
 P(1) = 2µ P(2)
P(2) = /2µ P(1)
P(2) = A/2 P(1)
P(2) = A/2 A P(0)
P(2) = A2/2 ! P(0)
Nm
Nm
Nm
3m
2m
m
l
l
0
1
2
N
N+1
l
l
l
l

## Slide 17
Untuk i = N
P(N) = AN/N ! P(0)
Harga P(0) di dapat dari persamaan normal
dimana :

## Slide 18
sehingga :
P(0) = e-A
Jadi :
P(i) = Ai/i! . e-A
A= trafik yang ditawarkan kepada trunk
e= logaritmik natural (e= 2,7183)
Distribusi poisson digunakan untuk :
Mendimensikan group trunk pilihan terakhir (final trunk group) dimana panggilan yang diblok tidak ditawarkan kepada group sirkit lainnya.
Dipakai dalam kasus erlang B dipakai.