## Slide 1: Distribusi Poisson dan Erlang (B) Part 2

## Slide 2: Distribusi Erlang
Kondisi sistem :
  Kedatangan panggilan acak dan independent satu sama lain
  Jumlah sumber panggilan tak terhingga
  Laju rata-rata datangnya panggilan konstan (a=l)
    Tak tergantung jumlah pendudukan yang sudah ada karena sumber panggilan tak terhingga
  Jumlah saluran yang melayani terbatas dan merupakan berkas sempurna
    Tidak setiap panggilan yang datang selalu dapat dilayani; panggilan yang datang pada saat semua saluran diduduki akan tidak dapat dilayani; panggilan-panggilan yang tidak dapat dilayani akan dihilangkan (ditolak)  Sistem Rugi
  Pola waktu pendudukan terdistribusi exponensial negatif
    Waktu pendudukan rata-rata = h = 1/m

## Slide 3: Distribusi Erlang (2)
Rumus Rugi Erlang
Dapat digunakan untuk menghitung prosentase panggilan yang hilang bila trafik yang ditawarkan dan jumlah saluran keluar yang menampung diketahui
Penurunan rumus menggunakan diagram transisi kondisi dan persamaan kesetimbangan
  Koefisien kelahiran = l (konstan)
  Koefisien kematian = nm
  A = l/m

## Slide 4: Distribusi Erlang (3)
  lP(0) = 1mP(1)
  A.P(0) = 1.P(1)
  A.P(1) = 2.P(2)
  A.P(2) = 3.P(3)
  .
  .
  .
  A.P(n-1) = n.P(n)
  .
  .
  .
  A.P(N-1) = N.P(N)
0
1
2
l
l
l
l
(N-1)m
3m
2m
m
N-1
N
l
Nm

## Slide 5: Distribusi Erlang (4)
Dari persamaan kesetimbangan tersebut bisa kita peroleh
P(n) = P(n-1) = P(n-2) = P(n-3)= … = P(0)
Jadi P(n) = P(0), dengan n = 0,1,2,…,N
Mencari P(0) :
  1 = P(n) = P(0) { 1+A+ + + … + }
  Jadi P(0) =
A
n
A2
n(n-1)
A3
n(n-1)(n-2)
An
n!
An
n!

n=0
N
A2
2!
A3
3!
AN
N!
1

n=0
N
An
n!

## Slide 6: Distribusi Erlang (5)
Sehingga
Untuk n = 0,1,2,3,…, N
P(N) = Probabilitas bahwa semua saluran (di berkas keluar) sibuk; selama waktu ini semua panggilan yang datang ditolak (dihilangkan)
P(n) =
An
n!
1+A+ + … +
A2
2!
AN
N!

## Slide 7: Distribusi Erlang (6)
Simbol untuk menyatakan P(N)
  E1,N(A)
  EN(A)
  B (Blocking)
  Rumus Rugi Erlang
  Rumus Erlang-B
  B(N,A)
  Grade of Service (GOS)
    Dari segi nilai, GOS = Blocking
    Dari segi pengertian, GOS merupakan komplemen dari Blocking

## Slide 8: Distribusi Erlang (7)
Jadi
A2
2!
AN
N!
Ditabelkan
P(N) = E1,N(A) = EN(A) = B =
1+A+ + … +
AN
N!

## Slide 9: Distribusi Erlang (8)
Kongesti Waktu dan Kongesti Panggilan
Probabilitas kondisi adalah lamanya waktu suatu kondisi berlangsung dalam jam per jam (jam sibuk), maka
P(N) dapat diartikan sebagai lamanya waktu dimana semua saluran (=N) sibuk berlangsung dalam jam per jamnya (jam sibuk) sehingga
P(N) disebut pula sebagai Kongesti Waktu (Time Congestion)
Dapat pula dikatakan :
P(N) adalah bagian waktu dimana N saluran sibuk

## Slide 10: Distribusi Erlang (9)
Pengertian Kongesti Panggilan = R(N)
Atau dengan kata lain :
R(N) adalah bagian panggilan yang ditolak
Untuk kedatangan yang acak dan berkas sempurna : P(N) = R(N)
  Kongesti panggilan = P(N).l/l.1 = P(N) = Kongesti waktu
R(N) =
Jumlah panggilan yang ditolak
Jumlah panggilan selama 1 jam

## Slide 11: Distribusi Erlang (10)
Efisiensi dan Kepekaan
Efisiensi (= A/N)
  Untuk B tertentu, dengan bertambahnya A, akan diperlukan N yang lebih besar pula
  Makin besar A, makin besar (baik) efisiensinya
B = 1% |  | 
N | A | A/N
2 | 0,15 | 0,075
4 | 0,87 | 0,215
10 | 4,46 | 0,440
50 | 37,90 | 0,760

## Slide 12: Distribusi Erlang (11)
Kepekaan
  Seberapa besar pengaruh perubahan A terhadap perubahan B untuk N tetap
  Makin besar A, makin besar kepekaaannya (perubahan B-nya)
B = 1% |  |  | 
N | A | 1,1A (A naik 1%) | Trafik 1,1A dan dengan N tetap; B berubah menjadi
2 | 0,15 | 0,165 | 0,012 (=1,2 %)
4 | 0,87 | 0,957 | 0,013 (=1,3 %)
10 | 4,46 | 4,906 | 0,015 (=1,5 %)
50 | 37,90 | 41,690 | 0,030 (=3,0 %)

## Slide 13: Distribusi Erlang (11)
    Rumus Rekursive Erlang B
  Untuk tujuan penghitungan dengan computer, maka rumus erlang B dibuat rumus recursive sbb

## Slide 14: Distribusi Erlang (11)
    Rumus Rekursive Erlang B

## Slide 15: Distribusi Erlang (11)
    Rumus Rekursive Erlang B
sehingga :
dengan E0 (A) =1
A = trafik yang ditawarkan kepada trunk
N = jumlah sirkit/server yang melayani

## Slide 16: Distribusi Erlang (11)
    Diagram Alir Rekursive Erlang B
      Bila yang dicari adalah B
InisialisasiA = x
N = 1
B = y %
N=N+1
STOP
start
N=Q
Y
T

## Slide 17: Distribusi Erlang (11)
    Diagram Alir Rekursive Erlang B
      Bila yang dicari adalah N
InisialisasiA = x
N = 1
B = y %
N=N+1
STOP
start
EN(N) < B
Y
T
iterasi berhenti kalau B yang dihitung E(N)≤B, maka ierasi berhenti., dan N yang dicari adalah N

## Slide 18: Distribusi Erlang (12)
Membandingkan kepekaan Jaringan mata jala dengan jaringan bintang
Contoh
Jaringan yang terdiri dari empat sentral. Antar sentral dihubungkan dengan berkas saluran dua arah (bothway). Diasumsikan trafik antar sentral (=A) sama dan pendimensian di setiap berkas saluran menggunakan kriteria B = 1 % (tanpa ruting alternatif)
D
A
B
C
mesh
D
A
B
C
star

## Slide 19: Distribusi Erlang (13)
Pada jaringan star
  A = 1 Erlang, maka setiap berkas ditawari 2 Erlang, dengan B = 1%, maka dibutuhkan jumlah saluran untuk setiap berkas sebanyak N = 6 saluran
  Bila A dinaikkan menjadi 2 (2 kali lipat), maka tiap berkas akan mengolah trafik 4 Erlang. Bila jumlah saluran pada tiap berkas tetap (N=6), maka B  12%

## Slide 20: Distribusi Erlang (14)
Pada jaringan mata jala
  A = 1 Erlang, maka setiap berkas ditawari 6 Erlang, dengan B = 1%, maka dibutuhkan jumlah saluran dalam setiap berkas sebanyak N = 12 saluran
  Bila A dinaikkan menjadi 2 (2 kali lipat), maka tiap berkas akan mengolah trafik 12 Erlang. Bila jumlah saluran pada tiap berkas tetap (N=12), maka B  20%
Jaringan mata jala lebih peka daripada jaringan bintang

## Slide 21: Distribusi Erlang (15)
Harga rata-rata trafik yang dimuat oleh berkas saluran (pada rumus Erlang)
  Merupakan jumlah saluran rata-rata yang diduduki (selama waktu 1 jam sibuk)
  Y = trafik yang dimuat =
  Y = A [ -B + 1]

n=0
N
n.P(n)=

n=1
N
An/(n-1)!

j=0
N
Aj/j!
= A

n=1
N
An-1/(n-1)!

j=0
N
Aj/j!
= A
AN/N!

j=0
N
Aj/j!
+

n=0
N
An/n!

j=0
N
Aj/j!
-
B
1

## Slide 22: Distribusi Erlang (16)
Jadi :
  Y = A[1-B] atau
  Y= A – AB
  Y=A-R
    A = Trafik yang ditawarkan (rata-rata)
    Y = Trafik yang dimuat (rata-rata)
    AB = R = Trafik yang ditolak (hilang)
G
A
Y
Y=AB

## Slide 23: Distribusi Erlang (16)
contoh :
  Pada kelompok sirkit yang terdiri dari 3 sirkit, ditawarkan trafik sebesar 2 erlang. Berapa trafik yang akan lost
  Trafik lost = R = AB = 2 x 0,210 = 0,42 Erlang

## Slide 24: Distribusi Erlang (17)
Variansi trafik yang dimuat

i=0
N
Vd =
(i-Y)2P(i) =

i=2
N
i(i-1)P(i) + Y – Y2
(^)
K

i=2
N
K = A2
Ai-2/(i-2)!

j=0
N
Aj/j!
= A2

j=0
N
Aj/j!
1+A+A2/2!+…+AN-1/(N-1)!+AN/N!-AN-1/(N-1)!-AN/N!
K = A2 {1-(N/A)EN(A)-EN(A)}= A2-N.A.EN(A)-A2.EN(A)
K = A(A-A.EN(A))-Nm = AY – Nm = (m+Y).Y-Nm = mY+Y2-Nm
(^^)

## Slide 25: Distribusi Erlang (18)
Bila persamaan (^^) dimasukkan ke (^)
Vd = mY + Y2 – Nm + Y – Y2 = Y – m(N-Y)
Vd = Y – m(N-Y)
  m = trafik yang tak dapat dimuat (hilang atau meluap) = A.EN(A)