## Slide 1: Distribusi Engset dan Binomial

## Slide 2: DISTRIBUSI ENGSET & BINOMIAL (BERNOULLI)
Untuk sumber panggilan yang tak terhingga (besar) dan berkas saluran yang menampung juga tak terhingga (besar) akan didapat distribusi Poisson
Untuk sumber panggilan yang terbatas dan berkas saluran yang menampung terbatas akan didapat distribusi Engset atau Binomial (Bernoulli), tergantung atas berkas saluran yang menampung tersebut lebih kecil atau minimum sama dengan berkas saluran sumber panggilan
Bila S dan N terbatas, maka
  Bila S > N, didapat distribusi Engset
  Bila S ≤ N, didapat distribusi Binomial (Bernoulli)
Diagram transisi kondisinya
0
1
2
Slp
(S-1)lp
(S-2)lp
(S-N+2)lp
(N-1)m
3m
2m
m
N-1
N
(S-N+1)lp
Nm

## Slide 3
Model Engset
Berkas masuk
Switching network
Berkas keluar
s = terbatas
n = terbatas
Persamaan Engset mirip dengan formula Erlang B, tetapi terdapat satu perbedaan yaitu jumlah pemanggil (panggilan) yang terbatas, jadi persamaan engset digunakan ketika jumlah populasi kecil (kurang dari 200). Untuk populasi yang besar, persamaan engset dan erlang B memberikan hasil yang sama ( buktikan !)

## Slide 4: Asumsi Model Engset
Model Engset berdasarkan pada asumsi berikut :
  Jumlah sumber yang terbatas
  Pola kedatangan trafik yang terbatas
  Kedatangan panggilan ini dianggap seperti acak (quasi-random input)
  Panggilan yang ditolak dihilangkan (block calls cleared)
  Waktu antara datangnya panggilan untuk setiap satu sumber panggilan yang bebas mempunyai distribusi eksponensial negatif dengan harga rata-rata=1/lp. - Laju datanganya panggilan dari satu sumber panggilan yang bebas=lp
  Karena jumlah sumber terbatas, maka laju datangnya panggilan rata-rata pada kondisi n = (S-n)lp (ada sejumlah S-n sumber panggilan yang masih bebas).Ini merupakan koefisien kelahiran pada diagram transisi kondisi

## Slide 5: Distribusi Engset dan Binomial
Diagram transisi kondisi
0
1
2
Slp
(S-1)lp
(S-2)lp
(S-N+2)lp
(N-1)m
3m
2m
m
N-1
N
(S-N+1)lp
Nm
Berakhir pada kondisi N
atau S bila S < N

## Slide 6: Distribusi Engset dan Binomial
Persamaan kesetimbangan
  (S-n)lp.P(n)=(n+1).m.P(n+1), untuk n=0,1,2,…,(N-1) atau S-1)
  Untuk n=0 : Slp.P(0)=m.P(1)
    P(1)=S.(lp/m).P(0)
  Untuk n=1 : (S-1)lp.P(1)=2.m.P(2)
    P(2)=S(S-1)(lp/m)2.(1/2).P(0)
  Untuk n=2 : (S-2)lp.P(2)=3.m.P(3)
    P(3)=S(S-1)(S-2)(lp/m)3.(1/3.2.1).P(0)
  Akhirnya diperoleh :
  P(n)={(S!/n!(S-n)!).(lp/m)n.P(0)}
  Rumus ini berlaku untuk Engset maupun Binomial

## Slide 7: PERSAMAAN KESETIMBANGAN
(S-n).P(n) = (n+1).P(n+1)
  n = 0, 1, …, (N-1 atau S-1)
Didapat
Untuk Engset (S > N):
Aturan probabilitas:
Sehingga:

## Slide 8: Atau Formula Engset dpt dituliskan:
where
A = offered traffic intensity in erlangs, from all sources
S = number of sources of traffic
N = number of circuits in group
P(b) = probability of blocking or congestion

## Slide 9: Distribusi Engset dan Binomial
Bila n=N , maka P(N) merupakan probabilitas semua saluran sibuk (Kongesti waktu) = Probabilitas kondisi N
Kongesti panggilan : jumlah panggilan yang ditolak dibagi dengan jumlah seluruh panggilan yang datang
Jumlah panggilan yang ditolak (dlm. 1 jam) :
(S-N)lp.P(N)
Jumlah seluruh panggilan yang datang (dalam 1 jam) :

j=0
N
(S-j)lp.P(j)

## Slide 10: PERSAMAAN KESETIMBANGAN
P(N) adalah probabilitas semua saluran sibuk (time congestion) = probabilitas kondisi N
Call congestion R(N) :
Note : Bila jumlah sumber tak berhingga, maka P(N) = R(N)

## Slide 11
Modifikasi rumus Engset R(N) agar mengandung parameter trafik yang ditawarkan (A) dan B (=kongesti panggilan=R(N))
Mencari A:
  Asumsi : trafik merata pada semua sumber panggilan S, maka bila
    a=trafik yang ditawarkan per sumber panggilan
    A=trafik total dari sumber panggilan yang berjumlah S. Jadi A = aS
    p=trafik yang dimuat di berkas keluar yang berasal dari satu sumber panggilan (bagian waktu dimana sumber panggilan termaksud sibuk atau menduduki saluran)
    (1-p) = bagian waktu dimana suatu sumber panggilan bebas (dan yang hanya dalam waktu ini saja sumber panggilan termaksud dapat memberikan kecepatan kedatangan panggilan sebesar lp)

## Slide 12
Akan terdapat hubungan p=a(1-B), dimana B=kongesti panggilan ($)
Tiap sumber panggilan akan memberikan penawaran trafik sebesar :
(1-p).lp/m=a ($$)
Dari ($) dan ($$) diperoleh :
lp/m=a/(1-p)=a/(1-a(1-B)) ($$$)
Dari trafik total sebesar A=aS, diperoleh a=A/S, kita masukkan ke persamaan ($$$), akan diperoleh
lp/m=(A/S)/{1-(A/S)(1-B)}=A/(S-A(1-B)), ekspresi ini kita masukkan ke rumus R(N)

## Slide 13
Sekarang dapat ditulis
Kita lihat di suku kiri ada R(N) dan di suku kanan ada B, padahal R(N)=B, maka perhitungan harus dilakukan secara iterasi
Ada 4 besaran : A,S,N, dan B (=R(N))
  Bila A,S,N diketahui, B dapat dihitung (iterasi)
  Bila A,S,B diketahui, N dapat dihitung (iterasi)
Sudah ditabelkan

## Slide 14: SOAL
Suatu sistem loss Engset mempunyai n = 3 dan S = 4. Laju datangnya panggilan dari satu sumber panggilan adalah 1 panggilan setiap 3 menit. Holding time rata-rata 1 menit. Hitung kongesti waktu dan kongesti panggilan
Jawab :
Kongesti waktu : = 0,0471
Kongesti panggilan : = 0,156

## Slide 15: SOAL
Cari harga trafik yang ditawarkan yang berasal dari populasi sebesar S dalam sistem Engset?
Misalkan a = trafik yang ditawarkan per sumber panggilan dan B = call congestion, A=aS
  Maka p =y= a(1-B)