## Slide 1: Distribusi Engset dan Binomial

## Slide 2: SOAL
Suatu sistem loss Engset mempunyai n = 3 dan S = 4. Laju datangnya panggilan dari satu sumber panggilan adalah 1 panggilan setiap 3 menit. Holding time rata-rata 1 menit. Hitung kongesti waktu dan kongesti panggilan
Jawab :
Kongesti waktu : = 0,0471
Kongesti panggilan : = 0,156

## Slide 3: Model Binomial
Bila S ≤ N, didapat distribusi Binomial (Bernoulli)
Berkas masuk
Switching network
Berkas keluar
s = terbatas
n = terbatas

## Slide 4: Asumsi Model BINOMIAL
Model Binomial berdasarkan pada asumsi berikut :
  Jumlah sumber yang terbatas
  Pola kedatangan trafik yang terbatas
  Kedatangan panggilan ini dianggap seperti acak (quasi-random input)
  Waktu antara datangnya panggilan untuk setiap satu sumber panggilan yang bebas mempunyai distribusi eksponensial negatif dengan harga rata-rata=1/lp. - Laju datanganya panggilan dari satu sumber panggilan yang bebas=lp
  Karena jumlah sumber terbatas, maka laju datangnya panggilan rata-rata pada kondisi n = (S-n)lp (ada sejumlah S-n sumber panggilan yang masih bebas).Ini merupakan koefisien kelahiran pada diagram transisi kondisi

## Slide 5: Distribusi Engset dan Binomial
Diagram transisi kondisi
0
1
2
Slp
(S-1)lp
(S-2)lp
(S-N+2)lp
(N-1)m
3m
2m
m
N-1
N
(S-N+1)lp
Nm
Berakhir pada kondisi N
atau S bila S < N

## Slide 6: BINOMIAL (BERNOULLI)
Untuk Binomial (S ≤ N)
Dalam hal ini tidak ada kehilangan trafik
Persamaan normal:
  sehingga

## Slide 7: Formula Binomial
where
A = offered traffic intensity in erlangs, from all sources
S = number of sources of traffic
N = number of circuits in group
P(b) = probability of blocking or congestion
S <= N

## Slide 8: Distribusi Engset dan Binomial
Dimana a = (lp/m)/(1+(lp/m))
Rumus P(n) di atas dapat dianggap sebagai rumus umum
  Dapat menjadi Erlang,Engset ataupun Binomial, tergantung besarnya S
Pada rumus binomial di atas tidak ada trafik yang ditolak, tetapi ada yang menggunakan rumus binomial untuk kasus S > N sehingga akan ada trafik yang ditolak
  Bisa dilakukan bila S tidak begitu besar dibandingkan N
( )
S
n
an(1-a)S-n
P(n)=

## Slide 9: TUGAS
Bandingkan beberapa distribusi:
  Poisson
  Erlang
  Binomial
  Engset
Dalam hal :
  Jumlah sumber panggilan
  Jumlah saluran
  Koefisien kelahiran dan kematian
  Diagram transisi dan kondisi
  Probabilitas N saluran sibuk
  Probabilitas blocking
  Call Congestion
  Time Congestion