## Slide 1: Sistem Tunggu 1: Distribusi Antrian dan M/M/1

## Slide 2: TEORI ANTRIAN UNTUK JARINGAN
Jaringan dipandang sebagai kumpulan antrian
  Struktur data FIFO
Teori antrian menyediakan analisis probabilistik untuk antrian
Contoh:
  Panjang antrian rata-rata
  Waktu tunggu rata-rata
  Probabilitas antrian dengan panjang tertentu
  Probabilitas paket hilang

## Slide 3
Untuk suatu sistem antrian, elemen-elemen apa saja yang dapat diukur? Misalkan:
1) Di = delay antrian dari pelanggan ke-i;
2) Wi = Di + Si = waktu tunggu dalam sistem dari pelanggan ke-i;
3) Q(t) = jumlah pelanggan dalam antrian pada waktu t;
4) L(t) = jumlah pelanggan dalam sistem pada waktu t = jumlah pelanggan dalam antrian + jumlah pelanggan yang sedang dilayani.
a) Delay Rata-rata Keadaan Tunak:
Di mana w.p. singkatan dari with probability dan berarti bahwa limit berlaku untuk hampir semua D1, D2, ...
UKURAN KINERJA SISTEM ANTRIAN

## Slide 4
b) Waktu Tunggu Rata-rata Keadaan Tunak:
c) Jumlah Paket Rata-rata Terhadap Waktu Dalam Antrian pada Keadaan Tunak:
c) Jumlah Paket Rata-rata Terhadap Waktu Dalam Sistem pada Keadaan Tunak:
Perhatikan bahwa pada semua kasus, r < 1 adalah syarat perlu agar limit memiliki nilai (jumlah rata-rata kedatangan harus kurang dari jumlah rata-rata keberangkatan yang mungkin)

## Slide 5: RUMUS TUNGGU ERLANG
Probabilitas P(0) diperoleh dari kondisi normal
Karena pola kedatangan panggilan adalah random (Poisson), maka probabilitas bahwa suatu panggilan yang datang akan menunggu sama dengan bagian waktu di mana semua pelayan sibuk, jadi
  D(N,A) =
D(N,A)= P(t>0) = RN/[A(N-A+R)]

## Slide 6: RUMUS TUNGGU ERLANG
Tabel B(N,A) ada, jadi D(N,A) dapat dihitung secara mudah
Jumlah pelanggan (panggilan) rata-rata yang antri
Waktu rata-rata pelanggan dalam antrian (sebelum dilayani) untuk semua panggilan termasuk yang tak menunggu

## Slide 7: HASIL LAIN RUMUS TUNGGU
Waktu rata-rata pelanggan dalam antrian dihitung untuk pelanggan yang menunggu saja
Waktu rata-rata lamanya pelanggan (panggilan) di dalam sistem
Jumlah rata-rata pelanggan di dalam sistem
Probabilitas bahwa panggilan punya waktu tunggu T melebihi harga t
  Prob(T>t) = D(N,A).e-(N-A)t/h
Rumus Little
Penurunan rumus Little diawali dari (t), (t), dan (t)

## Slide 8: WAKTU RESPON VS. KEDATANGAN

## Slide 9: DAERAH STABIL
linear region

## Slide 10
Jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem diberikan oleh
Penurunan dari bentuk tertutup penjumlahan diperoleh dari pengamatan bahwa
DAERAH STABIL

## Slide 11: CONTOH EMPIRIK
Sistem
M/M/m

## Slide 12: CONTOH
Suatu berkas saluran N = 8 saluran merupakan berkas sempurna. Penawaran trafik A = 4,5 Erlang. Waktu pendudukan rata-rata h = 120 detik. Panggilan dilayani sesuai dengan urutan datangnya. Ditanyakan:
  P(t>0) = ?
  Waktu tunggu rata-rata dari panggilan yang harus menunggu
  Waktu tunggu rata-rata dari semua panggilan
  P(t>60 detik) = ?
Hitung lagi untuk A = 4,5 Erlang, N = 5 saluran, h = 120 detik, dan x = 60 detik
Untuk latihan, turunkan P(t>0) =
Suatu tingkat group selector mengolah trafik pembicaraan = 360 Erl dilayani oleh 1 marker. Waktu pembicaraan rata-rata = 3 menit = 0,05 jam. Waktu kerja marker (untuk 1 panggilan) rata-rata = 100 mdet. Ditanyakan:
  Tr = ?
  Tt = ?
  P(t>300 mdetik) = ?

## Slide 13: BEBERAPA RUMUS BENTUK LAIN
Dalam suatu sistem terdapat pengertian utilization factor atau facility utilization atau faktor pemakaian
Faktor pemakaian ini didefinisikan sebagai berikut: (waktu pendudukan per fasilitas)/(waktu yang tersedia)
Menurut rumus yang dikembangkan oleh Khintchine dan Pollaczek, jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem adalah
Bila waktu pelayanan konstan (sistem M/D/1): h = 0
Bila waktu pelayanan terdistribusi eksponensial negatif: h = h
Waktu lamanya rata-rata dlm sistem : s

## Slide 14: ANTRIAN MELEBIHI HARGA TERTENTU
Probabilitas yang antri melebihi harga tertentu
  Probabilitas (nN) =
  Dapat diturunkan dari persamaan kesetimbangan
Kedatangan yang enggan
  Koefisien kelahiran bn =
  Koefisien kematian dn = 
  Dari persamaan kesetimbangan akan didapat hasil
  Waktu lamanya rata-rata dalam sistem

## Slide 15: CONTOH SOAL

## Slide 16: CONTOH
Pada gateway jaringan, pengukuran menunjukkan bahwa paket tiba dengan laju rata-rata 125 paket per detik (pps) dan gateway membutuhkan waktu sekitar 2 ms untuk forward. Dengan asumsi model M/M/1, berapa probabilitas overflow jika gateway hanya memiliki 13 buffer. Berapa buffer yang dibutuhkan untuk menjaga packet loss di bawah 1 paket per sejuta?

## Slide 17: CONTOH
Pengukuran gateway jaringan:
  Laju kedatangan rata-rata (l): 125 paket/dt
  Waktu respon rata-rata (m): 2 ms
Asumsi kedatangan eksponensial
  Berapa utilisasi gateway?
  Berapa probabilitas n paket di gateway?
  Jumlah rata-rata paket di gateway?
  Jumlah buffer sehinnga P(overflow) < 10-6?

## Slide 18: CONTOH
Laju kedatangan λ =
Laju layanan μ =
Utilisasi gateway ρ = λ/μ =
Probabilitas n paket berada di gateway =
Jumlah paket rata-rata dalam gateway =

## Slide 19
CONTOH
Laju kedatangan λ = 125 pps
Laju layanan μ = 1/0.002 = 500 pps
Utilisasi gateway ρ = λ/μ = 0.25
Probabilitas n paket di gateway =
Jumlah paket rata-rata di gateway =

## Slide 20: CONTOH
Probabilitas buffer overflow:
Untuk membatasi probabilitas loss kurang dari 10-6:

## Slide 21
CONTOH
Probabilitas buffer overflow: = P(lebih dari 13 paket berada di gateway)
Untuk membatasi probabilitas loss kurang dari 10-6:

## Slide 22
CONTOH
Probabilitas buffer overflow: = P(lebih dari 13 paket di gateway) = ρ13 = 0.2513 = 1.49x10-8 = 15 paket per milyar paket
Untuk membatasi probabilitas loss kurang dari 10-6:

## Slide 23
CONTOH
Probabilitas buffer overflow: = P(lebih dari 13 paket di gateway) = ρ13 = 0.2513 = 1.49x10-8 = 15 paket per milyar paket
Untuk membatasi probabilitas loss kurang dari 10-6:

## Slide 24
CONTOH
Agar probabilitas loss kurang dari 10-6:
atau = 9.96

## Slide 25: CONTOH I M/M/1
Trafik ke suatu pusat message switching untuk salah satu saluran komunikasi outgoing datang dengan pola acak dan laju rata-rata 240 pesan per menit. Saluran memiliki laju transmisi 800 karakter per detik. Panjang pesan (termasuk karakter kontrol) kira-kira mengikuti distribusi eksponensial dengan panjang rata-rata 176 karakter. Hitung ukuran statistik dasar untuk kinerja sistem berikut ini, asumsikan tersedia kapasitas buffer pesan yang sangat besar
Notes: 13
30

## Slide 26: CONTOH I M/M/1
Jumlah pesan rata-rata dalam sistem?
Jumlah pesan rata-rata dalam antrian yang menunggu untuk dikirimkan
Waktu rata-rata suatu pesan berada dalam sistem
Waktu rata-rata suatu pesan menunggu transmisi
Probabilitas 10 pesan atau lebih menunggu untuk dikirimkan
Notes: 14
30

## Slide 27: CONTOH I M/M/1
E[s] = Panjang pesan rata-rata/laju saluran
= {176 char/pesan} / {800 char/sec}
= 0.22 sec/pesan
  = 1 / 0.22 {pesan / sec}
= 4.55 pesan / sec
l = 240 pesan / min
= 4 pesan / sec
r = l E[s] = l / m = 0.88
Notes: 15
30

## Slide 28: CONTOH I M/M/1
N= r / (1 - r) = 7.33 (pesan)
Nq = r2 / (1 - r) = 6.45 (pesan)
W = E[s] / (1 - r) = 1.83 (sec)
Wq = r × E[s] / (1 - r) = 1.61 (sec)
P [11 pesan atau lebih dalam sistem] = r11 = 0.245
Notes: 16
30

## Slide 29: CONTOH II M/M/1
Kantor cabang dari suatu perusahaan rekayasa memiliki 1 terminal online yang terhubung ke sistem komputer pusat selama 8 jam pada hari kerja normal. Insinyur yang bekerja di dalam kota, selalu menggunakan terminal tersebut untuk kalkulasi rutin. Statistik yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu menunjukkan bahwa pola kedatangan orang di kantor cabang untuk menggunakan terminal mengikuti distribusi Poisson (acak) dengan rata-rata 10 orang datang tiap hari. Distribusi waktu yang dihabiskan oleh insinyur di terminal tersebut adalah eksponensial dengan
Notes: 17
30

## Slide 30: CONTOH II M/M/1
rata-rata 30 menit. Kantor cabang menerima keluhan dari staf mengenai pelayanan terminal tersebut. Dilaporkan bahwa seseorang sering menunggu lebih dari 1 jam untuk menggunakan terminal dan kadang-kadang memakan waktu 1,5 jam untuk menyelesaikan sedikit kalkulasi. Manajer cukup bingung karena statistik menunjukkan bahwa terminal hanya digunakan rata-rata 5 jam dari 8. Tingkat utilisasi ini sepertinya bukan merupakan justifikasi untuk menambah terminal. Apa penjelasan yang dapat diberikan dari teori antrian?
Notes: 18
30

## Slide 31: CONTOH II M/M/1
{10 orang / hari}×{1 hari / 8 jam}×{1 jam / 60 min}
= 10 orang / 480 min
= 1 orang / 48 min
 l = 1 / 48 (orang / min)
30 menit : 1 orang = 1 (min) : 1/30 (orang)
 m = 1 / 30 (person / min)
r = l / m = {1/48} / {1/30} = 30 / 48 = 5 / 8
Notes: 19
30

## Slide 32: CONTOH II M/M/1
Laju kedatangan l = 1 / 48 (pelanggan / min)
Utilisasi server r = l / m = 5 / 8 = 0.625
Probabilitas 2 pelanggan atau lebih dalam sistem P[N ³ 2] = r2 = 0.391
Jumlah steady-state rata-rata dalam sistem L = E[N] = r / (1 - r) = 1.667
S.D. jumlah pelanggan dalam sistem sN = sqrt(r) / (1 - r) = 2.108
Notes: 20
30

## Slide 33: CONTOH II M/M/1
Waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem W = E[w] = E[s] / (1 - r) = 80 (min)
S.D. waktu pelanggan berada di sistem sw = E[w] = 80 (min)
Jumlah steady-state pelanggan rata-rata dalam antrian Nq = r2 / (1 - r) = 1.04
Panjang antrian steady-state rata-rata dari sistem yang tidak kosong (nonempty) E[Nq | Nq > 0] = 1 / (1 - r) = 2.67
Waktu rata-rata dalam antrian Wq = E[q] = r×E[s] / (1 - r) = 50 (min)
Notes: 21
30

## Slide 34: CONTOH II M/M/1
Waktu rata-rata di antrian untuk orang yang harus menunggu saja E[q | q > 0] = E[w] = 80 (min)
Persentil 90 dari waktu menunggu pq(90) = E[w] ln (10 r) = 80 * 1.8326 = 146.6 (min)
Notes: 22
30