## Slide 1: Sistem Tunggu 1: Distribusi Antrian dan M/M/1

## Slide 2: SISTEM TUNGGU/ANTRIAN

## Slide 3: MODEL SISTEM ANTRIAN
Model antrian digunakan untuk
  Menggambarkan perilaku sistem antrian
  Evaluasi kinerja sistem
Sistem Server
Sistem Antrian
Antrian
Server
Sistem Antrian

## Slide 4: KARAKTERISTIK SISTEM ANTRIAN
Proses Kedatangan
  Distribusi yang menentukan bagaimana task datang ke sistem.
Proses Pelayanan
  Distribusi yang menentukan waktu proses task
Jumlah Server
  Jumlah total server yang tersedia untuk memproses task

## Slide 5: NOTASI KENDALL 1/2/3(/4/5/6)
Enam parameter
    Tiga parameter awal selalu digunakan, nomor 4, 5, dan 6 dispesifikasikan secara khusus
  Distribusi Kedatangan
  Distribusi Layanan
  Jumlah Server
  Kapasitas Total (tak hingga jika tidak dituliskan)
  Ukuran Populasi (tak hingga)
  Disiplin Layanan (FCFS/FIFO)

## Slide 6: DISTRIBUSI
M: singkatan "Markovian", menyatakan distribusi eksponensial untuk waktu layanan atau waktu antar kedatangan
D: Deterministik (contohnya fixed constant)
Ek: Erlang dengan parameter k
Hk: Hyperexponential dengan parameter k
G: General (umum)

## Slide 7: CONTOH NOTASI KENDALL
M/M/1:
  Kedatangan Poisson dan layanan eksponensial, 1 server, kapasitas dan populasi tak hingga, FCFS (FIFO)
  Antrian realistik yang paling sederhana
M/M/m
  Sama, tetapi dengan m server
G/G/3/20/1500/SPF
  Distribusi kedatangan dan layanan general, 3 server, 17 slot antrian (20-3), 1500 total job, Shortest Packet First

## Slide 8: DESKRIPTOR ANTRIAN: CONTOH
M/M/1: kedatangan Poisson, waktu layanan terdistribusi eksponensial, 1 server, buffer tak hingga
M/M/m: m server
M/M/m/m: kedatangan Poisson, waktu layanan terdistribusi eksponensial, m server, no buffer
M/G/1: kedatangan Poisson, waktu layanan terdistribusi identik mengikuti distribusi general, 1 server, buffer tak hingga
*/D/∞ : sistem delay konstan

## Slide 9: SIMBOL KENDALL
Pada sistem tunggu, permintaan (panggilan) yang datang pada waktu peralatan sedang sibuk semua, tidak dihilangkan tetapi menunggu sampai ada peralatan yang bebas, kemudian diduduki.
DG Kendall memberikan simbol pada sistem antrian A/B/C, di mana
  A: pola kedatangan panggilan
  B: pola waktu pelayanan (pendudukan)
  C: jumlah pelayan (peralatan)
Simbol untuk pola datang dan waktu pendudukan
  M: distribusi eksponensial negatif (m = markov)
  D: distribusi tertentu (tetap/fixed)
  G: distribusi yang umum (general)

## Slide 10: HUKUM LITTLE
Hukum Little: Jumlah task rata-rata dalam sistem = laju kedatangan rata-rata * waktu respon rata-rata
  Hukum Little tersebut akan kita buktikan !!
Diterapkan pada sistem yang berada dalam equilibrium, asalkan tidak ada sesuatu dalam kotak hitam di atas yang menciptakan task baru atau menghancurkan task
Kedatangan
Keberangkatan
Sistem

## Slide 11: MENGHITUNG PROSES ANTRIAN
N(t) : jumlah pelanggan dalam sistem pada waktu t
(t) : jumlah kedatangan pelanggan sampai waktu t
b(t) : jumlah keberangkatan pelanggan sampai waktu t
Ti : waktu yang dihabiskan dalam sistem oleh pelanggan ke-i
(t)
N(t)
t
b(t)

## Slide 12: RATA-RATA WAKTU
Rata-rata waktu dalam selang [0,t]
Rata-rata waktu keadaan tunak
Teorema Little N=λT
Little diterapkan pada sistem antrian apapun dengan syarat:
Limit T, λ, dan d memiliki nilai, dan
λ= d
Berikut diberikan bukti grafis dengan beberapa asumsi

## Slide 13: BUKTI TEOREMA LITTLE UNTUK FIFO
Asumsi: N(t)=0, infinitely often. Untuk sembarang t
Jika limit Nt→N, Tt→T, λt→λ ada, rumus Little berlaku
Sistem FIFO, N(0)=0
(t) dan b(t): grafik anak tangga
N(t) = (t)- b(t)
Daerah yang diarsir
t
(t)
T1
N(t)
T2
Ti
i
b(t)

## Slide 14: BUKTI LITTLE UNTUK FIFO
Secara umum – bahkan jika antrian tidak kosong dengan frekuensi sangat sering (tak hingga):
Hasil berikut mengasumsikan limit Tt →T, λt→λ, and dt→d ada, dan λ=d
(t)
T1
N(t)
T2
Ti
i
b(t)

## Slide 15: BENTUK PROBABILISTIK TEOREMA LITTLE
Tinjau fungsi sampel tunggal untuk proses stokastik
Fokuskan pada probabilitas berbagai fungsi sampel dari proses stokastik
Probabilitas terdapat n pelanggan dalam sistem pada waktu t
Jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem pada t

## Slide 16: BENTUK PROBABILISTIK LITTLE
pn(t), E[N(t)] bergantung pada t dan distribusi inisial pada t=0
Tinjau sistem yang konvergen ke keadaan tunak
Terdapat pn yang tidak bergantung pada distribusi inisial
Jumlah pelanggan rata-rata pada keadaan tunak [rata-rata stokastik]
Untuk proses ergodik, rata-rata waktu dari fungsi sampel sama dengan ekspektasi keadaan tunak, dengan probabilitas 1.

## Slide 17: BENTUK PROBABILISTIK LITTLE
Pada prinsipnya, dapat dihitung distribusi probabilitas dari delay Ti untuk pelanggan i, dan dari nilai rata-rata E[Ti], konvergen ke keadaan tunak
Untuk sistem ergodik
Bentuk probabilitas dari Rumus Little:
Laju kedatangan didefinisikan sebagai

## Slide 18: RATA-RATA WAKTU VS STOKASTIK
“Time average = Stochastic average,” untuk semua sistem yang dipelajari pada kuliah ini
Tercapai jika fungsi sampel tunggal dari proses stokastik berisi semua kemungkinan jika proses dijalankan pada t→∞
Dapat dibuktikan berdasarkan sifat umum dari rantai Markov

## Slide 19: PEMBUKTIAN HUKUM LITTLE
J = Daerah arsir = 9
Sama untuk semua kasus!
Waktu
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah
Paket
dalam
Sistem
1
2
3
Waktu
1 2 3
Waktu
dalam
Sistem
Jumlah Paket
1
2
3
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah
Paket
1
2
3
Kedatangan
Berakhir

## Slide 20: DEFINISI
J: “Daerah” dari slide sebelumnya
N: Jumlah job (paket)
T: Waktu total
l: Laju kedatangan rata-rata
  N/T
W: Waktu rata-rata job berada dalam sistem
  = J/N
L: Jumlah rata-rata job dalam sistem
  = J/T

## Slide 21: BUKTI: METODE 1: DEFINISI
1 2 3 4 5 6 7 8
Jumlah
Paket
dalam
Sistem (L)
1
2
3
Waktu (T)
1 2 3
Waktu
dalam
Sistem (W)
Jumlah Paket (N)
1
2
3
=

## Slide 22: BUKTI: METODE 2: SUBSTITUSI
Tautologi

## Slide 23: ANALISIS ANTRIAN M/M/1
Diketahui:
  l: Laju kedatangan job (paket pada link input)
  m: Laju layanan server (link output)
Hitung:
  L: jumlah paket rata-rata dalam sistem
  Lq jumlah paket rata-rata dalam antrian
  W: waktu tunggu rata-rata dalam keseluruhan sistem
  Wq waktu tunggu rata-rata dalam antrian

## Slide 24: MODEL ANTRIAN M/M/1
l
m
Wq
W
L
Lq

## Slide 25: PROSES KELAHIRAN DAN KEMATIAN
Notes: 4
58

## Slide 26
Beban trafik (intensitas trafik) = l/m

## Slide 27
Contoh-contoh
Bila rata-rata terdapat 10 panggilan per jam yang datang secara acak, hitung
  Peluang terdapat dua atau lebih panggilan dalam waktu 12 menit
  Peluang waktu antar kedatangan tidak lebih dari 6 menit
  Jawab
  Arrival rate = 10 call/jam = 1/6 per menit
  Peluang tidak ada panggilan dalam waktu 12 menit =p0(t)=e-lt = e-12/6= e-2
  Peluang muncul 1 panggilan dalam waktu 12 menit =
  Maka peluang muncul 2 panggilan atau lebih dalam waktu 12 menit adalah = 1-(p0(t)+p1(t)) = 1-(e-2+2e-2) =1-3e-2= 0,5940
  Peluang waktu kedatangan tidak lebih dari 6 menit = A(t) = 1- e-lt = 1 – e-6/6 =1- e-1 = 0,6231

## Slide 28
Contoh-contoh (2)
Misalnya waktu pelayanan terdistribusi secara eksponensial dengan rata-rata 3 menit, hitung peluang bahwa waktu pelayanan melebihi 6 menit
Jawab :
  Service rate = 1/3 call per menit
  Peluang waktu pelayanan melebihi t = H(t) = e-mt
  Maka peluang waktu pelayanan melebihi 6 menit adalah = e-(1/3)x6 = e-2 =0,1353

## Slide 29
Contoh-contoh (3)
Pada suatu wartel yang terdiri dari lebih 2 pesawat telepon, diketahui 50 pelanggan melakukan panggilan di dalam satu jamnya dengan rata-rata waktu pemakaian 3 menit. Hitung :
  Jumlah telepon rata-rata yang digunakan
  Waktu tunggu rata-rata jika terdapat rata-rata 1,2 pelanggan yang menunggu
  Jawab
  Arrival rate = l =50/jam = 50/60 = 5/6 call per menit
  Service rate = m = 1/3
  Traffic load = l/m = (5/6)x3 = 2,5 Erlang
    Ini berarti jumlah rata-rata telepon yang digunakan adalah 2,5
  Waktu tunggu rata-rata dicari menggunakan rumus Little
    Diketahui L=1,2 maka W=L/l =1,2/(5/6)=1,44 menit

## Slide 30: MEMECAHKAN SISTEM ANTRIAN
4 tidak diketahui: L, Lq W, Wq
Hubungan:
  L=lW
  Lq=lWq (argumen keadaan tunak)
  W = Wq + (1/m)
Jika diketahui 1, yang lain dapat dicari
Menghitung L bisa sulit atau mudah, bergantung pada tipe sistem. Secara umum:

## Slide 31: ANALISIS ANTRIAN M/M/1
Tujuan: Persamaan bentuk tertutup dari probabilitas jumlah job dalam antrian (Pi), diketahui hanya l dan m

## Slide 32: SISTEM ANTRIAN M/M/1
Persamaan kesetimbangan global

## Slide 33: KONDISI EQUILIBRIUM
Didefinisikan sebagai probabilitas n task dalam sistem pada waktu t
n+1
n
n-1
l
l
l
l
m
m
m
m

## Slide 34: KONDISI EQUILIBRIUM
n+1
n
n-1
l
l
l
l
m
m
m
m

## Slide 35: PEMECAHAN UNTUK P0 DAN Pn
Langkah 1
Langkah 2

## Slide 36: PEMECAHAN UNTUK P0 DAN Pn
Langkah 3
Langkah 4

## Slide 37: PEMECAHAN UNTUK L

## Slide 38: PEMECAHAN W, Wq DAN Lq

## Slide 39: PERSAMAAN UMUM
Dengan substitusi dari persamaan satu ke persamaan lainnya untuk n = 0, 1, 2, … dst diperoleh
  P(n) =
  Di mana A = / = .h