## Slide 1: Sistem Tunggu 2: M/M/m dan M/M/m/N

## Slide 2: Sistem Antrian M/M/m
Kedatangan panggilan : Poisson arrival
Service time : exponentially distributed
Jumlah server : m
Panjang antrian : tak terhingga
Diagram transisi kondisi
0
1
2
m-1
l
l
l
l
(m-1)m
m
m
l
l
mm
2m
3m
m+1
l
mm
mm
k = system state
Ketika jumlah panggilan,k, kurang dari jumlah server,m, (k<m), maka service rate adalah km
Ketika k  m, maka service rate adalah mm

## Slide 3: Sistem Antrian M/M/m (2)
Bila Pk adalah peluang kondisi k, maka global balance equation :
  m P1 = l P0 untuk k=0
  (l + km)Pk = l Pk-1 + (k+1)m Pk+1 untuk 0 < k < m
  (l + mm)Pk = l Pk-1 + mm Pk+1 untuk m  k < 
Untuk mencari Pk, kita gunakan local balance equation :
  Untuk k  m, kita peroleh l P0= m P1, l P1= 2m P2 , …, l Pk-1 = km Pk
  Maka kita peroleh
Catatan, r = l/(mm)
*

## Slide 4
Sistem Antrian M/M/m (3)
Dengan cara serupa, untuk k > m, diperoleh :
P0 dicari menggunakan dua persamaan (*) dan (**) serta hukum peluang seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya ketika menurunkan P0 untuk M/M/1
**

## Slide 5: Sistem Antrian M/M/m (4)
Peluang kondisi k adalah sbb :
Peluang bahwa suatu kedatangan akan menemukan seluruh server sibuk sehingga harus menunggu adalah :
Ini adalah rumus Erlang-C atau disebut juga Erlang’s Delay Formula

## Slide 6: Sistem Antrian M/M/m (5)
Utilisasi
  Untuk k < m, utilisasi server rata-rata adalah k/m
  Untuk k  m, utilisasi adalah satu
  Maka utilisasi total adalah sbb:

## Slide 7: Sistem Antrian M/M/m (6)
Mari kita sesuaikan notasinya dengan diktat :
  Pada diktat, sistem antrian yang sedang kita bahas disebut sistem M/M/N
    Sehingga N adalah sama dengan m
    Sedangkan r =l/(mm)
      Bila kita menggunakan notasi di diktat, maka r adalah A/N (ingat A=l/m)
  Jadi bila kita menggunakan notasi seperti di diktat, kita peroleh
DN(A) dapat dihitung menggunakan rumus rugi Erlang :
DN(A)= P(t>0) = RN/[A(N-A+R)]

## Slide 8
Hasil-hasil lain
  Jumlah pelanggan rata-rata yang antri
    nq=DN(A)[A/(N-A)]
  Waktu rata-rata pelanggan dalam antrian (sebelum dilayani) untuk semua panggilan termasuk yang tak menunggu
    tq= DN(A)[h/(N-A)]
  Waktu rata-rata pelanggan dalam antrian dihitung untuk pelanggan yang menunggu saja
    tqm=h/(N-A)
  Waktu rata-rata lamanya pelanggan di dalam sistem
    ts= h + tq
      h=waktu rata-rata lamanya pelanggan di dalam pelayanan
      tq=waktu rata-rata lamanya pelanggan di dalam antrian

## Slide 9
Hasil-hasil lain (2)
  Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem
    N=A + [DN(A).A/(N-A)]
  Peluang panggilan menunggu selama T yang melebihi harga t tertentu (ini merupakan bagian panggilan yang memiliki waktu tunggu melebihi t)
    Prob (T>t) = DN(A).e-(N-A)t/h
    Prob (T>0) = DN(A)
  Probabilitas waktu tunggu melebihi harga tertentu
    P(t>to)=P(t>0).e-(N-A)to/h = DN(A). e-(N-A)to/h

## Slide 10: Probabilitas jumlah yang antri melebihi harga tertentu
Kita tinjau sistem M/M/1 dengan :
  Laju kedatangan panggilan rata-rata:l
  Waktu pelayanan rata-rata: h=1/m
  Diagram transisi kondisi
  Dengan langkah solusi yang sudah sering kita lakukan, akan diperoleh hasil seperti pada slide no 20
0
1
2
k
l
l
l
l
m
m
m
m
k+1
l
l
m
m

## Slide 11: Probabilitas jumlah yang antri melebihi harga tertentu (2)
Probabilitas yang antri melebihi harga tertentu (N)
Hati-hati, di sini r=l/m

n=N

Probabilitas (n  N)=
(1-r)rn = rN

## Slide 12: Sistem Antrian M/M/m/N
Poisson Arrival
Exponential Distribution Service Time
Jumlah server = m
Jumlah panggilan dalam sistem = N
  Jadi bila panggilan datang pada saat tempat menunggu penuh (yaitu kondisi terdapat N panggilan di dalam sistem), maka panggilan tersebut akan ditolak (loss)
0
1
2
m-1
l
l
l
l
(m-1)m
m
m
l
l
mm
2m
3m
m+1
l
mm
mm
N
l
mm

## Slide 13: Sistem Antrian M/M/m/N (2)
Bila kita menghitung P0 menggunakan kondisi k=0Pk=1, maka kita peroleh :
Untuk 0  k < m
Untuk m  k  N
Dimana r = l/(mm)

## Slide 14: Sistem Antrian M/M/m/N (3)
Jumlah rata-rata panggilan yang menunggu di dalam antrian (belum dilayani)
Karena beberapa panggilan dapat diblok (loss) maka kita dapat menghitung effective (equivalent) arrival rate,le,sebagai berikut (ingat l adalah actual arival rate ):
Jumlah panggilan rata-rata di dalam sistem,E(k), adalah sama dengan jumlah panggilan yang menunggu di dalam antrian,E[kq], ditambah panggilan yang sedang dilayani :

## Slide 15
Sistem Antrian M/M/m/N (4)
Waktu rata-rata di dalam antrian, E[w] :
Waktu rata-rata panggilan dalam sistem:
Utilisasi untuk sistem antrian ini adalah sbb :
E[d] = E[w] + (1/m)

## Slide 16: Sistem Antrian M/M/m/N (5)
Jika kita asumsikan N=m, maka setiap panggilan yang datang pada saat seluruh server sibuk akan di-blok (loss)
  Pada kondisi ini, sistem menjadi blocking system (sama dengan sistem M/M/m/m)
  Rumus Erlang B merupakan peluang suatu panggilan yang datang menemui seluruh server sibuk
Pada kondisi ini :
  E[kq] = E[w] = 0 (jumlah rata-rata panggilan yg antri)
  E[k] = (l/m)(1-B) (jumlah rata-rata panggilan dlm sistem)
    B : blocking