## Slide 1: Struktur Jaringan dan Akses PSTN
TEAM TEACHING JTPT

## Slide 2: PSTN (Public Switch Telephone Network)
  PSTN terdiri dari grup jaringan lokal yang dihubungkan oleh jaringan long distance.
Jantung dari sebuah lokal network adalah customer premise equipment (CPE), kabel tembaga membentuk hubungan/loop yang menghubungkan subscriber ke local serving switch melalui main distribution frame (MDF).

## Slide 3: Karakteristik utama PSTN:
Akses analog dengan frekuensi 300-3400 Hz
Bersifat circuit-switched
Memiliki bandwith 64 kbps
Bersifat fix sehingga mobilitasnya sangat terbatas
Dapat diintegrasikan dengan jaringan lain, seperti ISDN, PLMN, PDN

## Slide 4: PSTN dapat dibagi menjadi 3 jaringan utama, yaitu :
1. Jaringan Backbone
Merupakan core network/jaringan inti yang membangun PSTN, yaitu jaringan yang menghubungkan antar sentral.

## Slide 5
kemampuan dasar yang dimiliki sentral telepon :
  Menghubungkan dua diantara pemakai yang ingin berhubungan (switching)
  Memberikan informasi adanya panggilan, terjadinya percakapan, berakhirnya percakapan dll (signaling)
  Memberikan identitas kepada tiap pemakai (numbering)
Sentral

## Slide 6
Komponen jaringan telepon terdiri dari :
  Terminal
  Sentral (Switching)
  Transmisi/saluran/Jaringan
Sentral
Sentral
Sentral
Sentral
Transmisi
Terminal
Saluran
lokal

## Slide 7
2. Jaringan Akses
Merupakan jaringan yang berfungsi menghubungkan sentral sampai ke pelanggan.
Jaringan Akses dapat dibagi menjadi empat, yaitu :
  Jaringan Lokal Akses Tembaga (Jarlokat)
  Jaringan Lokal Akses Radio (Jarlokar)
  Jaringan Lokal Akses Fiber Optik (Jarlokaf)
  Hybrid Fiber Coaxial (HFC)
3. Jaringan Interkoneksi

## Slide 8: JARLOKAT

## Slide 9
Posisi jaringan penanggal
Jaringan kabel distribusi
Jaringan kabel lokal catu langsung
Jaringan kabel catu tidak langsung
Notes: RPU: Rangka pembagi utama
RK: rumah kabel
KP=DP:kotak pembagi, distr point
TB:terminal batas
SP:saluran penanggal

## Slide 10
Pemakaian Jaringan Catu Langsung
Di daerah dekat sentral, biasanya di kota besar.
Kota-kota kecil yang pelanggannya masih sedikit (jumlah KP juga sedikit)
Daerah dengan demand/pelanggan terpusat
Daerah dengan pelanggan VIP
Keuntungan pemakaian Jaringan Catu Langsung :
Dari segi ekonomi menguntungkan (biaya rendah) karena pada jaringan ini tidak digunakan RK
Administrasi kabel menjadi lebih sederhana
Titik rawan gangguan kecil

## Slide 11
Kerugian Pemakaian Jaringan Catu Langsung :
Tidak fleksibel
Sulit melokalisir gangguan karena kabel primer yang digunakan terlalu panjang sehingga kesulitan untuk menentukan letak kerusakan dengan tepat

## Slide 12
Pemakaian Jaringan Catu Tidak Langsung :
Saluran di kota-kota yang jumlah pelanggannya besar
Daerah yang lokasinya jauh dari sentral
Daerah yang pelanggannya menyebar

## Slide 13
Keuntungan Jaringan Catu Tidak Langsung :
Lebih Fleksibel
Mudah dalam melokalisir
Kerugian Jaringan Catu Tidak Langsung :
Dari segi ekonomi tidak menguntungkan (karena membutuhkan RK yang banyak sehingga biayanya menjadi lebih mahal)
Sumber gangguan lebih banyak

## Slide 14
Gambar Fisik Rumah Kabel
Notes: Catatan :

## Slide 15
Gambar Fisik Kotak Pembagi
DP kapasitas 10” (10 pasang)
DP kapasitas 20” (20 pasang)
Notes: Catatan :

## Slide 16: Jarlokaf
Jarlokaf adalah jaringan lokal akses yang memanfaatkan media fiber optic sebagai media transmisinya, sehingga proses pengiriman sinyal informasi dapat dilakukan lebih cepat.

## Slide 17: FIBER TO THE ZONE

## Slide 18
FTTC (Fiber to The Curb)

## Slide 20
FTTB (Fiber to The Building)

## Slide 22
FTTH (Fiber to The Home)

## Slide 24: Jarlokar
Jarlokar adalah jaringan lokal akses yang memanfaatkan media udara sebagai media transmisinya, dimana antenna dijadikan sebagai pemancar dan penerima sinyal informasi.
Beberapa teknologi yang menggunakan radio diantaranya adalah :
  WLL (Wireless Local Loop)
  Seluler
  WiFi
  Wimax

## Slide 25
Jaringan Lokal Akses Radio (Jarlokar)
KONFIGURASI DASAR
Sistem radio kanal tunggal

## Slide 26
Jaringan Lokal Akses Radio (Jarlokar)
Sistem Radio kanal banyak
Sistem radio multi akses

## Slide 27: Komponen Pembentuk Jaringan Telekomunikasi (1/5)
Perangkat terminal
Terminal adalah peralatan yang bertugas mengubah sinyal informasi asli (suara manusia, gambar atau lainnya) menjadi sinyal elektrik atau elektromagnetik atau cahaya.
Hal ini diperlukan karena perangkat transmisi yang mampu menyampaikan informasi tersebut dari satu tempat ke tempat lain (yang umumnya tidak dekat) dalam waktu cepat memang mensyaratkan agar sinyal informasi diubah menjadi sinyal listrik (untuk dilewatkan kabel) atau menjadi sinyal elektromagnetik (untuk dilewatkan udara) atau menjadi sinyal cahaya (untuk dilewatkan serat optik).
Contoh : Telepon

## Slide 28: Komponen Pembentuk Jaringan Telekomunikasi (2/5)
Perangkat transmisi bertugas menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat lain.
Media transmisi bisa berupa kabel, serat optik, maupun udara bergantung jarak dari tempat-tempat yang akan dihubungkan dan banyaknya tempat yang akan dihubungkan.
Kabel Tembaga
Kabel tembaga adalah pasangan kabel yang dipakai untuk mengantar informasi dari pelanggan ke sentral.
Umumnya frekuensi yang digunakan adalah frekuensi pembicaraan (0 – 4 KHz), karena sinyal yang digunakan adalah sinyal AC dan DC maka karakteristik dominan yang diperhatikan adalah redaman kabel dan perubahan fasa terhadap frekuensi.

## Slide 29: Komponen Pembentuk Jaringan Telekomunikasi (3/5)
Kabel koaksial adalah kabel yang terdiri satu kawat inti di tengah yang dibungkus secara berlapis oleh plastik, kawat screen, plastik, aluminium foil dan terakhir adalah lapisan plastik lagi (polyethilene).
Contohnya adalah kabel antena TV. Kabel koaksial redamannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kabel tembaga biasa. Kabel ini digunakan untuk gelombang yang membawa kanal multipleks yang besar.

## Slide 30: Komponen Pembentuk Jaringan Telekomunikasi (4/5)
Kabel serat optik adalah kabel yang intinya terbuat dari serat kaca atau bahan plastik yang kualitas atau kemurnian tinggi sehingga mampu melewatkan cahaya.
Untuk kaca biasanya digunakan kaca silika. Kabel serat optik biasanya digunakan untuk hubungan yang jarak jauh dan kabel laut, untuk hubungan lokal biasanya digunakan untuk membawa sinyal informasi multimedia.
Kabel Serat Optik

## Slide 31: Jenis Serat Optik
a). Step Index Single mode b). Step Index Multimode
c). Graded Index Multimode

## Slide 32: Optical Source and Optical Detector
Sumber cahaya (transmitter)yang dipakai dalam komunikasi optik adalah :
- Light emitting diodes (LED)
- Injection laser diodes (ILD) atau laser diodes
Detektor cahaya sebagai receiver
- p-i-n photodiode
- avalanche photodiode (APD)

## Slide 33: Pengukuran daya sumber optik

## Slide 34: Pengukuran daya penerima optik

## Slide 35: Kabel Laut
SEA-ME-WE 3 | 
Ready for Service | March 1999
System Length | 30, 000 Km
Management | Common Carrier Consortium (with return on investment option)
Cable Stations | Japan, Korea, China, Taiwan, Philippines, Hong Kong, China, Macao, Brunei, Vietnam, Singapore, Malaysia, Indonesia, Australia, Sri Lanka, India, Pakistan, UAE, Oman, Djibouti, Egypt, Turkey Cyprus, Greece, Italy, Morocco, Portugal, France, UK, Belgium, Germany
Capacity | 5.0 Gbps/PR
Restoration | Cable (SEA-ME-WE 2)
Initial System Cost | $ 1,200 Million

## Slide 36: Transmisi Radio
Penggunaan frekuensi radio sangat bergantung pada tujuan dan sifat aplikasinya.
Yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan adalah jarak, iklim, kondisi kontur/lapangan dan kapasitas kanal.
  Transmisi radio terrestrial
Gelombang radio yang termasuk dalam kelompok ini merambat tidak jauh atau sejajar permukaan bumi.
  Transmisi Radio Satelit
Transmisi radio yang menggunakan satelit sebagai pengulang atau repeater. Biasanya digunakan untuk trasmisi jarak jauh dan daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan menggunakan trasmisi radio terrestrial.
Kategori Satelit menurut bentuk orbit dan jaraknya :
Satelit LEO (Low Earth Orbit)
Satelit MEO (Medium Earth Orbit)
Satelit GEO (Geostationary Orbit)

## Slide 37: Komponen Pembentuk Jaringan Telekomunikasi (5/5)
Perangkat switching
Perangkat penyambungan bertugas agar pemakai dapat menghubungi pemakai lain seperti yang diinginkan.
Perangkat switching dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang melakukan fungsi pengontrolan, penyambungan maupun pengebelan.
  Peralatan control berfungsi untuk penyelenggaraan, pengendalian, dan pembangunan hubungan pada peralatan penyambungan.
  Peralatan penyambungan untuk menentukan arah hubungan, peralatan penyambungan ini mampu menganalisa informasi yang diterimanya dari pemanggil.
  Peralatan pengebelan berperan untuk memberikan informasi kepada pelanggan berupa nada-nada tertentu, yaitu nada pilih, nada panggil maupun nada sibuk.

## Slide 38: Bentuk Konfigurasi Jaringan (1/6)
Jaringan Mata Jala
Jaringan mata jala adalah jaringan yang menghubungkan antara satu titik dengan titik lain tanpa melalui satu titik pusat
Bila jumlah sentral sama dengan S dan jumlah saluran yang dibutuhkan adalah N maka dapat dirumuskan:
Kerugian jaringan mata jala
Efisiensi saluran rendah karena memerlukan banyak berkas
Konsentrasi saluran agak rendah
Jaringan mata jala yang satu dengan yang lain sulit dihubungkan
Keuntungan dari jaringan mata jala
  Tiap sentral mempunyai derajat yang sama.
  Tiap sentral mempunyai hubungan langsung
  Peralatan switching dapat lebih sederhana
  Syarat saluran lebih murah
  Bila salah satu saluran penghubung terganggu, maka hubungan antar sentral masih tetap dapat dilakukan melalui saluran yang lain.

## Slide 39: Bentuk Konfigurasi Jaringan (2/6)
Jaringan Bintang
Sifat-sifat jaringan Bintang
  Cocok untuk jaringan dengan volume trafik yang rendah
  Trafik ke sentral lain (antar sentral) dari suatu sentral dikonsentrasikan melalui sentral transit, sehingga sentral transit biasanya mempunyai derajat yang lebih tinggi.
  Jumlah berkas saluran S linear terhadap jumlah sentral N atau S = N-1
Contoh : N = 5 sentral maka S = 5 – 1 = 4 saluran
  4. Konsentrasi saluran besar
  5. Efisiensi saluran tinggi
Kelemahan jaringan bintang
Bila sentral transit mengalami gangguan (break down) maka semua sentral di bawahnya akan terisolir (tidak dapat saling berhubungan)
Pada sistem yang menggunakan jaringan bintang akan terdapaat satu sentral utama/host/tandem berfungsi sebagai sentral transit yang menghubungkan semua sentral yang terhubung kepadanya.

## Slide 40: Bentuk Konfigurasi Jaringan (3/6)
Jaringan Kombinasi
Bentuk jaringan digunakan dengan tujuan mengambil sifat-sifat baik dari dua jenis jaringan yang ada.
Keuntungan Jaringan Kombinasi
Penggunaan saluran lebih efisien
Trafik yang kecil dilewatkan melalui link tandem, sedangkan trafik yang besar dilewatkan melalui link langsung (direct link)
Memungkinkan menggunakan rute alternatif untuk trafik limpahan dari rute langsung.
Kelemahan Jaringan Kombinasi
Perangkat sentral menjadi lebih kompleks sehingga harganya menjadi lebih mahal.
Jaringan kombinasi banyak diterapkan di kota-kota besar (metropolitan) dalam bentuk Multi Exchange Area (MEA) yang mempunyai sentral tandem yang lebih dari satu.

## Slide 41: Bentuk Konfigurasi Jaringan (4/6)
Jaringan Cincin
Dalam topologi cincin, setiap titik dihubungkan langsung hanya pada dua titik yang tetangga yang berdekatan.
Jika satu titik ingin mengirimkan informasi pada node lain dalam cincin, titik tersebut harus melewati beberapa titik lainnya yang bertindak sebagai repeater dan mengirimkan kembali informasi pada saluran outgoing.
Keuntungan
Suatu jaringan cincin mudah sekali di konfigurasi dan diinstall.
Dalam jaringan secara normal sinyal disirkulasikan setiap waktu. Bila node tidak menerima sinyal untuk waktu tertentu menunjukan adanya kesalahan sederhana pada cincin tersebut. Bila ada node yang mengalami kerusakan maka dengan mudah dapat diisolasi sehingga tidak menggangu pada kinerja sistem secara keseluruhan.
Kelemahan
  Bila satu titik tidak berfungsi maka seluruh jaringan tidak akan berfungsi. Untuk menghindari kelemahan tersebut biasanya menggunakan cincin ganda.
  2. Kelemahan yang lainnya adalah trafiknya hanya bisa satu (tidak cocok digunakan dengan titik yang banyak).

## Slide 42: Bentuk Konfigurasi Jaringan (5/6)
Jaringan Bus
Topologi bus menggunakan filosofi multipoint (broadcast). Dalam hal ini sebuah kabel panjang di sebut bus membentuk backbone pada seluruh titik.
Jika satu titik menginginkan untuk mengirim data ke beberapa titik maka titik memasukan data tersebut pada bus, yang akan membawa data tersebut ke node lainnya melalui jalur bus yang ada.
Keuntungan
mudah untuk diinstal
menggunakan panjang kabel yang lebih pendek dibandingkan topologi lainnya.
Kelemahannya
Topologi ini tidak flesibel karena penambahan satu titik menyebabkan perubahan konfigurasi dan penambahan pajang rata-rata kabel.
Pengisolasian kerusakan sangat sulit dilaksanakan karena akan menganggu kinerja jaringan.
Bila bus mengalami kerusakan maka seluruh titik tidak berfungsi.

## Slide 43: Bentuk Konfigurasi Jaringan (6/6)
Jaringan Pohon
Jaringan pohon dapat diturunkan dari topologi bintang yang berhirarki membentuk sebuah percabangan pohon, hanya beberapa node yang langsung berhubungan dengan sentral pusat.
Sentral pusat berisi repater yang menerima sinyal informasi yang masuk dan me-regenerate ke sentral di bawahnya yang dituju.
Sentral pusat merupakan sentral yang aktif sementara sentral di bawahnya adalah sentral yang pasif.
Kelebihan dan kelemahannya sama dengan topologi jaringan bintang.

## Slide 44: MACAM-MACAM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
PSTN (Public Switch Telephone Network)
Tahun 1900 dikenal dengan POTS (Plain Old Telephone Service)
Ciri utama PSTN: komponen/unsur jaringan mengacu pada pelayanan telapon analog.
Local loop harus transmisi analog (0 – 4 KHz/kanal)
Sentral (LE, TE, LDC dan ISC) dan jaringan hubung (lokal, nasional, internasional) boleh digital

## Slide 45: ISDN (Integrated Switched Digital Network) Evolusi Jaringan
PSTN
PSPDN
OTHER
PSTN
JARINGAN TUNGGAL
PSPDN
OTHER
Jaringan Eksklusif
Integrasi
Tahap Awal
(ISDN)
Konvergensi
Jaringan
Integrasi Jaringan
ISDN
NT
NT

## Slide 46: Lingkungan IN
Service user: pihak yg melakukan dialing untuk memanfaatkan service IN.
Service subscriber: pihak yang memiliki nomor langganan servis IN dan dapat diakses oleh user.
Network operator: pihak yang mengontrol logic dan jaringan (servis) sehingga service user dan service subscriber dapat menjalankan bisnis.
Service operator: pihak yang memperkenalkan dan mengoperasikan servis
Service provider: pihak yang mensupport service IN

## Slide 47
FreeCall
Statistic
Bill
08-17 17-08
Jakarta Jakarta Jkt
Bandung Bandung Jkt
Surabaya Surabaya Jkt
Medan Medan Jkt
Waktu
Origin
Bill
Kantor
Pusat
Jakarta
Service
Management
Cabang
Bandung
Cabang
Surabaya
Cabang
Medan
0800-1-888888
0800-1-88888
IN
PSTN/ISDN

## Slide 48: PLMN (Public Land Mobile Network) (1/3)
Konfigurasi Dasar

## Slide 49: PLMN (Public Land Mobile Network) (2/3)
GSM
GSM/GPRS network
GPRS Support Node (SGSN)
Gateway GPRS Support Node (GGSN)

## Slide 50: PLMN (Public Land Mobile Network) (3/3)
EDGE (Enhanced Data rate for GSM Evolution)
EDGE implementation
RNC = Radio Network Controller
UMTS = Universal Mobile Telecommunications System
UTRAN = UMTS Terrestrial Radio Access Network